Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. + 48 89 524-19-10, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

www.gietrzwald.pl, bip.warmia.mazury/gietrzwald_gmina_wiejska/

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2008 Nr 1006/2010

ZPI-ZP.271.11.2015						        	Gietrzwałd, dnia 21.04.2015 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na „Poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” .

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j. t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt.

- W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami. Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym. Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza użycie proponowanego lepiszcza.

- Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej powołuje się na nieaktualne normy dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a. Aktualne normy to „PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”; PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy”; PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 5: Mieszanka SMA” oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”

Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1, PN-EN 13108-5 oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?

Odp.:	Potwierdza się, że kruszywa i mieszanki mineralne maja być wykonane zgodnie z

obowiązującymi normami.

- W opisach technicznych: „Przebudowa drogi gminnej w Worytach (Nr 158105N) wraz z odcinkami w kierunku Rentyn (Nr 158105N) i Pelnika (Nr 158005N) oraz wykonaniem chodnika od istniejącego do skrzyżowania.”; „Przebudowa drogi gminnej w Tomarynach (Nr 158008N) - etap I – na odcinku od zabudowań do skrzyżowania w centrum wsi.”; „Przebudowa drogi gminnej Łajsy- Guzowy Młyn (Nr 158103N)- etap I – na odcinku od drogi powiatowej Gietrzwałd-Tomaszkowo (1370N) w Łajsach do mostu na rzece Giłwie w Pęglitach oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową i przebudowa zatoki autobusowej” w założeniach projektowych jest mowa o wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego natomiast w punkcie Konstrukcja nawierzchni drogi występuje zapis – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11. Beton asfaltowy i SMA są to dwie różne mieszanki charakteryzujące się odmiennymi wymaganiami. Dla betonu asfaltowego normą odniesienia jest norma PN-EN 13108-1, a mieszanki SMA norma PN-EN 13108-5. WT- 2 2010 ze względu na wysokie koszty produkcji i wbudowania nie zaleca dla kategorii ruchu KR 1-2 mieszanki SMA.

Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego typu mieszanki ma być wykonana warstwa ścieralna. Beton asfaltowy czy SMA?

Odp.: Warstwę ścieralną należy wykonać z masy SMA- 11

- Prosimy o podanie informacji jakie parametry ma spełniać oświetlenie solarne, tj. wysokość masztu, moc oprawy, strumień świetlny, barwa światła, pojemność akumulatorowa, panel fotowoltaiczny, stopień ochrony.

Odp.: Zamawiający podaje minimalne parametry:

-	barwa światła biała

-	wysokość masztu min. 4m

-	moc oprawy min. 10 W

-	moc panela fotowoltaicznego min. 95 W

-	pojemność akumulatorowa min. 60 Ah

-	czas pracy lampy min. 10 h z możliwością sterowania/ konfiguracji czasu pracy (wieczorem i rano w przypadku jeśli zaproponowany czas pracy nie zapewnia oświetlenia w godzinach nocnych)

- Prosimy o udostępnienie projektu umowy na wykonanie zadania.

5.1 Firma „….” zwraca się z prośbą o załączenie projektu umowy o roboty budowlane, którą Wykonawca będzie zobowiązany podpisać w przypadku przyznania mu w/w inwestycji.

Odp.: Zgodnie z przepisami ustawy Pzp Zamawiający zamieścił w SIWZ ogólne warunki umowy, projekt umowy zostanie przedstawiony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postepowaniu jako najkorzystniejsza.

- Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonych Projektów Stałej Organizacji Ruchu w celu weryfikacji przedmiaru przy rozliczeniu ryczałtowym.

Odp.: Do wyceny proszę przyjąć zgodnie z poprawionymi przedmiarami.

- Prosimy o sprecyzowanie typu i parametrów barier ochronnych stalowych -  SST tego nie podaje oraz określenie  lokalizacji barier w msc. Łajsy.

Odp.: Należy zastosować bariery ochronne typu B – SP-04, na słupkach dwuteowych wysokości

140 cm i przekroju 18,3 cm2 wg normy PN-H-93407[14] pozycja w specyfikacji  1.3. Lokalizacja na końcu drogi w okolicy rzeki Giłwy.

- W związku z rozbieżnościami pomiędzy przekrojami normalnymi, opisem technicznym i przedmiarem robót prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej należy zastosować do warstwy ścieralnej na drodze gminnej i powiatowej w msc. Łajsy oraz określenie ich grubości.

Odp.: Należy zastosować na obu odcinkach drogi masę MSA-11. Grubość warstwy ścieralnej dla drogi         gminnej – 5 cm,, natomiast na drodze powiatowej – 4 cm

- Prosimy o określenie lokalizacji studni chłonnych i ścieku w msc. Łajsy, gdyż projekt tego nie uwzględnia.

Odp.: Lokalizacja studni chłonnej zostanie określona po wykonaniu nawierzchni na drodze powiatowej

- Prosimy o wyjaśnienie czy na drodze gminnej w msc. Łajsy należy wykonać poszerzenie jezdni zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem w konstrukcji:

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 – warstwa 20 cm.

- warstwa odsączająca z piasku o wsp. wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę – warstwa 30 cm

- szerokości podbudowy i warstwy odsączającej – 1,10 m.

Czy zgodnie z przekrojami normalnymi - na całej szerokości drogi gminnej?

Odp.: Poszerzenie drogi należy wykonać zgodnie z opisem i przedmiarem.

Na pozostałej szerokości istniejącej nawierzchni nierówności należy wyrównać podbudową z kruszywa łamanego 0-31,5 – warstwa średnio 10cm.

- Przy wykonaniu poszerzenie szerokości 1,1m, istniejącej drogi gminnej w msc. Łajsy szerokości 4m (zgodnie z opisem technicznym), uzyskujemy szerokość warstwy wiążącej 5,1m.

Prosimy o potwierdzenie, że szerokość warstwy wiążącej i podłoża (wraz z poszerzeniem) będzie wynosiła 5,1 m.

Odp.: Potwierdza się szerokość warstwy wiążącej 5,10 m

- Prosimy o określenie, czy w msc. Łajsy warstwę odsączającą z piasku gr. 30 cm należy wykonać pod ściekiem korytkowym, zgodnie z przekrojem normalnym drogi gminnej oraz o podanie grubości warstwy podsypki?

Odp.: Pod ściekiem korytkowym wykonać warstwę odsączającą 30 cm oraz ławę betonową zwykłą (nie ma podsypki).

- Jeżeli tak, to prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowej warstwy odsączającej oraz  dodanie pozycji: Ława pod ścieki prefab. z betonu B-….

Odp.: Należy dodać do przedmiaru do pozycji   odwodnienie

- warstwę odsączającą GRUB. 30 cm w ilości 168 m2 oraz

-  ławę betonową   zwykłą grub. 10 cm.z betonu  C12 (B15) w ilości 16,8 m3

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem i opisem technicznym, który określa kostkę betonową na peronie zatoki autobusowej gr. 6 cm, a przekrojem normalnym – 8 cm,  podanie wymiarów zatoki autobusowej i peronu oraz koloru kostki betonowej.

Odp.: Należy wykonać z godnie z przedmiarem.  Kolor kostki – szary dla peronu „6” i kolorowa na zatoce „8”

- Prosimy o podanie poprawnej wytrzymałości podbudowy z gruntu stab. cementem pod chodnik w msc. Łajsy. Opis techniczny podaje Rm ≥ 1,5 MPa, a przekrój normalny -  Rm > 2,5 MPa.

Odp.: Poprawna wytrzymałośc – Rm≥1,5 MPa

- Prosimy o określenie, czy w zakresie objętym dokumentacją przetargową znajdują się elementy uzbrojenia terenu wymagające regulacji wysokościowej przy wykonywaniu nawierzchni dróg, takie jak: włazy studni, skrzynki zaworów itp.? Prosimy o podanie ilości i uwzględnienie jej w przedmiarze robót.

Odp.: Nie występują

- Przed przystąpieniem do wykonywania zadania wykonawca musi uzyskać zgodę w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w PSD w Olsztynie ul. Cementowa 3 na wejście z robotami w pasie drogowym. Czy w związku z tym (zajęcie pasa drogowego) będą naliczane opłaty administracyjne. Jeżeli tak, to prosimy o określenie kto ma ponieść te koszty?

Odp.: Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie występują.

- W związku z rozbieżnościami pomiędzy przekrojami normalnymi, opisem technicznym i przedmiarem robót prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej należy zastosować do warstwy ścieralnej na drodze gminnej  w msc. Woryty oraz określenie jej grubości.

Odp.: Do warstwy ścieralnej Worytach należy zastosować masę MSA-11 gr. 5cm.

- Prosimy o określenie czy w msc. Woryty warstwę odsączającą z piasku gr. 30 cm należy wykonać pod ściekiem korytkowym - zgodnie z przekrojem normalnym oraz o podanie grubości warstwy podsypki i ławy? Jeżeli tak, to prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowej warstwy odsączającej oraz  dodanie pozycji: Ława pod ścieki prefab. z betonu B-…

Odp.: Należy dodać do przedmiaru w pozycji

- warstwę odsączającą GRUB. 30 cm w ilości 390,00 m2 oraz

-  ławę betonową   zwykłą grub. 10 cm.z betonu  C12 (B15) w ilości 39,00 m3

- Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego do projektów. W msc. Woryty są rozbieżności pomiędzy szerokościami poszczególnych warstw konstrukcyjnych w przekrojach normalnych i przedmiarze. W szczególności warstw bitumicznych, np. szer. warstwy ścieralnej:

- przedmiar= 4,5m

- przekrój normalny =5,5m i 5m

Na podstawie mapy zamieszczonej w dokumentacji, która nie podaje pikietarzu i szer. drogi w danej lokalizacji nie można zweryfikować ilości z przedmiaru oraz dobrze skalkulować wyceny przy rozliczeniu ryczałtowym.

Odp.: W przedmiarze wystąpił błąd. Przyjęto szerokość 5,00 m,

-5,50 występuje w obrębie przejścia dla pieszych

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem i opisem technicznym, który określa kostkę betonową na chodniku w msc. Woryty gr. 6 cm, a przekrojem normalnym – 8 cm oraz określenie koloru.

Odp.: Należy przyjąć kostkę grubości 6 cm w kolorze szarym

- Prosimy o potwierdzenie, iż w msc. Woryty na odcinku, gdzie zaprojektowano wydłużenie chodnika, po jego wybudowaniu nie będzie problemu z odprowadzeniem wód opadowych na styku istniejącej nawierzchni i nowego chodnika?

Odp.: Ponieważ na długości chodnika droga nie będzie odnawiana, problem odwodnienia  będzie

rozwiązany w trakcie wykonywania nowej nawierzchni wzdłuż chodnika w późniejszym

terminie

- Prosimy o podanie poprawnej wytrzymałości podbudowy z gruntu stab. cementem pod chodnik w msc. Woryty. Opis techniczny podaje Rm ≥ 1,5 MPa, a przekrój normalny -  Rm > 2,5 MPa.

Odp.: Poprawna wytrzymałość podbudowy - Rm≥1,5 MPa

- Prosimy o określenie czy w msc. Tomaryny warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm, musi znajdować się pod ściekiem korytkowym - zgodnie z przekrojem normalnym oraz o podanie grubości warstwy podsypki i ławy? Jeżeli tak, to prosimy o zwiększenie pozycji przedmiarowej warstwy odsączającej i określenie betonu na ławę pod ścieki prefabrykowane.

Odp.: W miejscowości Tomaryny korytka ściekowe ułożyć na:

- warstwę odsączającą GRUB. 30 cm w ilości 180,00 m2 oraz

-  ławę betonową   zwykłą grub. 10 cm.z betonu  C12 (B15) w ilości 18,00 m3

W uzupełnieniu informacji podajemy, że na pozostałej szerokości istniejącej nawierzchni nierówności należy wyrównać podbudową z kruszywa łamanego 0-31,5 – warstwa średnio 10cm.

- W związku z rozbieżnościami pomiędzy przekrojami normalnymi, opisem technicznym i przedmiarem robót prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej należy zastosować do warstwy ścieralnej na drodze gminnej  w msc. Tomaryny oraz określenie jej grubości.

Odp.: Dla warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę MSA-11

- Prosimy o określenie lokalizacji studni chłonnych i ścieku w msc. Tomaryny, gdyż projekt tego nie uwzględnia.

Odp.: Lokalizacja studni chłonnej zostanie określona po wykonaniu nawierzchni na drodze w Tomarynach

- Prosimy o określenie, czy w ramach zadania są przewidziane do wykonania zjazdy na posesje, gdyż dokumentacja tego nie przewiduje? Jeżeli tak, to prosimy o podanie:

- konstrukcji na zjazdach,

- ilości

oraz modyfikację przedmiarów.

Odp.: Wykonanie zjazdów będzie zaprojektowane odrębną dokumentacją. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

- D - 02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW pkt. 6.3 wymaga badania zagęszczenia w ilości 10 razy większej niż OSTwg GDDKiA. Czy zamawiający zrewiduje ilości nadan zagęszczenia do poziomu wymaganego w OST D-02.03.01 Wykonanie nasypów odpowiednio jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, oraz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego   i wtórnego modułu odkształcenia?

Odp.: TAK

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie części badań oznaczenia wskaźnika zagęszczenia  przy wykorzystaniu płyty dynamicznej przyjmując  zależność wskaźnika Is do wartości modułu Evd wg Tabeli 3.2 dokumentu IBDiM "Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia płytą dynamiczną."  Warszawa 2005 ?

Odp.: TAK

- Czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywną metodę badania zagęszczenia gruntu w nasypach oraz zasypkach gruntowych - sondowanie dynamiczne np. SD-10  wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych - GDDP 1998 r. część 2. Załącznik - punkt 2.2.3.1 Instrukcji?

Odp.: TAK

- D-04.05.01    PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO   CEMENTEM powołuje się w m.in. w pkt. 1.5,  2.1, 3, 5.1, 5.3, 5.9, oraz w punktach serii 6,7 i 8 powołuje się na SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” . Specyfikacji tej nie ma w udostępnionym zbiorze dokumentów. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zamieszczono poprawioną SST.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami uprzejmie informuję, iż Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 28.04.2015r. W bip Zamawiającego zamieszczono poprawione przedmiary, SST, zmiany do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Agnieszka Kochanowska

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl