Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. + 48 89 524-19-10, fax. + 48 89 650-03-24, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

www.gietrzwald.pl, gietrzwald.bip.net.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2008 Nr 1006/2010

ZPI-ZP.271.3.2015								Gietrzwałd, dnia 26.02.2015 r.

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j. t. ze zm.) Zamawiający zmienia w następujący sposób treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która dotyczy załączników do SIWZ – Operaty Wodno-Prawne:

Dotyczy:

Pomost  pływający na jeziorze Świętajno Naterskie

Dwa pomosty  pływające na jeziorze Wulpińskim, gmina Gietrzwałd

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dla każdego z trzech pomostów  ma być zachowana wyporność Netto nie mniejsza niż:

Pomost 12,4+15	= 2,4 KN/m2

Pomost 30+12		= 2,1 KN/m2

Pomost 10+8		= 1,7 KN/m2

Dla każdego z trzech pomostów  ma być zachowana ilość pływaków betonowych nie mniejsza niż:

Pomost 12,4+15	 ( 6 pływaków)

pomost 30+12		(11 pływaków)

pomost 10+8		(4 pływaki)\

Gęstość styropianu 35 Kg /m3

INFORMACJE ZMIENIAJĄCE

Wyporność Netto pływaka ma być nie mniejsza niż 2300 Kg wyporności Netto

Pływak może być wypełniony styropianem hydrotechnicznym o gęstości 35 Kg na całej  wysokości, lub w części narażonej na kontakt z wodą pod warunkiem że trwałość zostanie zachowana.

Można zastosować pływaki o wysokości 70 cm , zamiast 75 cm pod warunkiem że zostanie zachowana wyporność.

Można zastosować dowolną ilość podłużnic z zachowaniem parametrów konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania.

Wykonawcy są  zobowiązani do opracowania ofert na realizację zamówienia z uwzględnieniem powyższych informacji !

Wójt

Marcin Sieczkowski

Treść zmian otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl