Gietrzwałd, dnia 6 kwietnia 2023 r.

RRG.6220.21.2021

DECYZJA NR 5DŚ/2023

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez VRS 8 Sp. z o.o. działającą przez pełnomocnika Pana Michała Denisa

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 10/27 oraz 1/26 
obręb Łęguty, gmina Gietrzwałd:

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od zbiorników wodnych. Wyposażyć ja w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

- Prace budowlane i eksploatację prowadzić chroniąc zbiorniki przed uszkodzeniem, a wody w nich przed zanieczyszczeniem i przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.

- Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np.: smarów, paliw) 
i syntetycznych (np. olejów).

- Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

- Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymiana oleju środków transportu 
i maszyn należy wykonywać w miejscach odpowiednio do tego przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.

- Podczas budowy i eksploatacji instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić należy w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.

- Zapewnić należy właściwe gospodarowanie odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, 
w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

- W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostawanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego.

- Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać bez podczyszczania do gruntu na teren działki inwestora. Projektowany rozkład infrastruktury powinien zapewnić zachowanie istniejących zbiorników wodnych.

- w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na chronione gatunki ptaków prace związane z budową farmy fotowoltaicznej należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 1 września. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. terminie pod warunkiem stałego nadzoru przyrodniczego, którego zadaniem będzie nadzorowanie postępu prac pod kątem zasiedlenia obszaru inwestycji przez ptaki. W przypadku wykrycia lęgów, należy wstrzymać prace na obszarze, na którym stwierdzono rozród ptaków, do czasu wyprowadzenia młodych. Prace mogą być kontynuowane na innej powierzchni 
(w obrębie planowanej inwestycji), w sposób niekolidujący ze stwierdzonymi lęgami (płoszenie, niepokojenie);

- prace prowadzić w ten sposób, aby nie pozostawiać otwartych wykopów, a po zakończeniu prac instalacyjnych wykopy niezwłocznie zasypać. Przed zasypaniem należy je zlustrować w celu uwolnienia drobnych kręgowców i bezkręgowców, które mogły się do nich dostać;

- umożliwić herpetofaunie swobodne wyjście z prowadzonych na terenie inwestycji wykopów np. poprzez zastosowanie łagodnego nachylenia jednej ze skarp wykopu;

- kontrolować wykopy pod okablowanie oraz inne sztuczne pułapki przed podjęciem dalszych prac. W przypadku zidentyfikowania uwięzionego zwierzęcia – przenieść je w bezpieczne miejsce;

- aby uniknąć spływu biogenów i zanieczyszczeń do zbiorników wodnych oraz by uniknąć uszkodzeń drzew i zadrzewień, wyznaczyć tymczasowy plac/e do parkowania maszyn i sprzętu budowlanego w odległości min. 100 m od naturalnych zbiorników wodnych i miejsc podmokłych oraz zadrzewień; plac wyposażyć w stanowisko z sorbentem, służącym do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

- po zamontowaniu paneli teren elektrowni fotowoltaicznej obsiać mieszanką traw 
i roślin motylkowych, a następnie zapewnić warunki do rozwoju roślin zielnych (np. nie stosować pielenia i nie używać herbicydów), co ma to na celu zwiększenie bioróżnorodności przedmiotowego terenu;

- koszenie wykonywać w okresie roku po 1 sierpnia, tak aby porastające przedmiotowy teren rośliny mogły wydać nasiona co zwiększy bazę pokarmową dla owadów oraz niektórych grup ptaków odżywiających się nasionami, a co za tym idzie również dla innych gatunków ptaków i małych ssaków odżywających się owadami. Koszenie powinno odbywać się od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej co umożliwi ucieczkę zwierzętom;

- masy ziemne oraz wierzchnią warstwę ziemi (urodzajną, składowaną osobno), po zakończeniu prac w pierwszej kolejności wykorzystać do zagospodarowania terenu przedsięwzięcia;

- zastosować system czyszczenia paneli na sucho, eliminujący zużycie wody 
(w przypadku konieczności mycia paneli przy użyciu wody – używać czystej wody lub wody demineralizowanej, bez zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów.

- W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- na działce nr 1/26 wydzielić korytarz migracji o szerokości minimum 30 m. Korytarz wyznaczyć w taki sposób, aby została zapewniona możliwość swobodnej migracji z północy na południe;

- panele fotowoltaiczne rozmieścić w sposób przedstawiony na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej decyzji, uwzględniający bufor 100 m od zbiorników wodnych oraz wyłączający z terenu inwestycji wymokliska, obszary wodno 
– błotne i stanowiska rozrodu płazów. Obszary te pozostawić w nienaruszonym stanie;

- zaprojektować konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych mocowane w gruncie metodą bezfundamentową, bezpośrednio wbijane w grunt;

- w celu zapobiegnięcia ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi zastosować panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, które zwiększają absorbcję promieniowania słonecznego oraz zapobiegają odbijaniu światła, a tym samym wystąpieniu tzw. efektu olśnienia. Dodatkowo zamontowane panele powinny posiadać jasne obramowania i paski podziału, które zminimalizują możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnią wody przez zwierzęta wodne (np. przez owady związane ze środowiskiem wodnym);

- wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora 
i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze;

- transformatory zlokalizować w zabudowie kontenerowej;

- w sytuacji zastosowania transformatorów olejowych, zabezpieczyć je przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, będącej w stanie pomieścić całą objętość oleju w przypadku awarii;

- w celu uniknięcia bariery dla płazów i drobnych ssaków, ogrodzenia terenu farmy wykonać z siatki bez wysokiej podmurówki oraz pozostawić min. 20 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi umożliwiającą ewentualną migrację płazów;

- ograniczyć liczbę elementów oświetleniowych do niezbędnego minimum. Zastosować czujniki ruchu przy oświetleniu tradycyjnym lub poprzez zastosowanie kamer na podczerwień. W przypadku zastosowania oświetlenia tradycyjnego (energooszczędnego) - zastosowanie opraw świecących do dołu, o ciepłym świetle, nie emitujących lub o niskim udziale UV, lampy szczelne, zapobiegające więźnięciu owadów. Zaleca się rezygnację z nocnego oświetlenia inwestycji (głównie z uwagi na oddziaływanie na nietoperze);

- w celu zmniejszenia widoczności instalacji w krajobrazie, wszystkie budynki farmy należy pomalować w odcieniach szarości i zieleni;

- wszelkie naziemne linie energetyczne, kable i słupy projektować w ten sposób, by zminimalizować ryzyko porażenia prądem i kolizji, w miejscach gdzie ptaki narażone są na kolizje planować poprowadzenie linii energetycznych pod ziemią;

- zastosować działania minimalizujące negatywny wpływ farmy na krajobraz, 
z wyłączeniem miejsc, gdzie występują już w chwili obecnej bariery widokowe (zwarte grupy drzew i krzewów). zastosować pasy nasadzeń maskujących 
o szerokości 2 m, okalających fragmenty projektowanej inwestycji. Do nasadzeń należy wykorzystać rodzime gatunki drzew lub krzewów, np. głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, śliwa tarnina, jabłoń pospolita, dzika róża, rodzime gatunki jeżyn;

- pobocza dróg na terenie inwestycji wykorzystać jako łąki kwietne, koszone jeden raz w roku, po 15 lipca. Zabieg ten pozwoli na zwiększenie bazy pokarmowej dla zapylaczy, w tym chronionych gatunków trzmieli.

- Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, 
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

- Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5.07.2021 r. (data wpływu do urzędu 7.07.2021 r.) VRS 8 Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Michała Denisa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 10/16 oraz 1/18 obręb Łęguty, gmina Gietrzwałd

W dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Gietrzwałd wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając o tym fakcie wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, 
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) - tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Na mocy art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 14.07.2021 r., znak: RRG.6220.12.2021 wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mapę z wrysowanym przedsięwzięciem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał opinię sanitarną znak: ZNS.9022.5.90.2021.EK z dnia 29.07.2021 r., w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię znak:
GD.ZZŚ.2.435.161.2021.MK z dnia 29.07.2021 r., w której nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W opinii wskazano konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zamieszczonych w punkcie I niniejszego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem   
z dnia 28.07.2021 r., znak: WOOŚ.4220.452.2021.MG, nałożył na wnioskodawcę konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i ustalił pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Wójt Gminy Gietrzwałd dokonał oceny zgromadzonych dowodów w sprawie, przy jednoczesnym uwzględnieniu art. 68 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinię z dnia 28.07.2021 r., jak również mając na uwadze uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy, kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że ze względu na rodzaj, charakter i skalę inwestycji oraz jej usytuowanie (lokalizacja na obszarze cennym przyrodniczo, objętym ochroną), realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z możliwością wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

Wobec powyższego w drodze postanowienia z dnia  9.08.2021 r. Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia należy dokonać oceny oddziaływania na środowisko i ustalił pełen zakres raportu oddziaływania na środowisko, wraz z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań jak przedstawiono w opinii RDOŚ 
w Olsztynie, organu specjalnie powołanego do ochrony przyrody.

W dniu 16.09.2021 r. postępowanie w sprawie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę wymaganego raportu, który wpłynął dnia 5.04.2022 r. Po podjęciu postępowania postanowieniem z dnia 12.04.2022 r. ponownie skierowano na mocy art. 77 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) pismem 
z dnia 12.04.2022 r., znak: RRG.6220.12.2021 prośbę o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie pismem z 24.05.2022 r. zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. W dniu 17.08.2022 r. przedłożono wymagane dokumenty.

Po analizie złożonego materiału Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie pismem z 15.11.2022 r. ponownie wezwał Wnioskodawcę do korekty informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko. W dniu 19.12.2022 r. przedłożono stosowne uzupełnienie raportu, co umożliwiło organowi rozpatrzenie sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem  z dnia 24.01.2023 r., znak: WOOŚ.4221.31.2022.NS.10 uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łęguty o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 10/27 oraz 1/26 obręb Łęguty, w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie oraz określił warunki wymienione w punktach  I, II i III niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej Łęguty wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wskazano jako obszar inwestycji działki o nr ew. 1/18 oraz 10/16 obręb Łęguty, w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Działka ewidencyjna nr 10/16 uległa podziałowi na działki o nr ew. 10/26 oraz 10/27, zaś działka ewidencyjna nr 1/18 została podzielona na działki o nr ew. 1/23, 1/24, 1/25 i 1/26.  Obszar ogrodzony, w obrębie którego będą rozmieszczone panele, stacje transformatorowe oraz - opcjonalnie – GPO i magazyny energii zostanie zlokalizowany wyłącznie w obrębie działek 10/27 i 1/26. Całkowita powierzchnia obszaru ogrodzonego wyniesie do 99 ha. Całkowita sumaryczna powierzchnia działek inwestycyjnych 10/27 oraz 1/26 wynosi ok. 153,9 ha (powierzchnia działki 10/27 wynosi ok, 53,3 ha, zaś działki 1/26 wynosi ok. 100,6 ha).

Dodatkowo zmniejszeniu uległa maksymalna planowana moc inwestycji. 
W pierwotnie złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej określono moc maksymalną na 200 MW. W toku procedowania wniosku, w związku m.in. z wynikami inwentaryzacji terenowej, zmniejszeniu uległa powierzchnia przedsięwzięcia oraz planowana moc -  moc maksymalna wyniesie do 100 MW.

Po dokonanych w toku postępowania zmianach przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej Łęguty o łącznej mocy do 100 MW wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 10/27 oraz 1/26 obręb Łęguty, w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

Farma fotowoltaiczna Łęguty składa się z kilku zespołów, powiązanych ze sobą technologicznie. Przyłącze kablowe do KSE nie jest objęte zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyłącze zostanie zrealizowane w oparciu o odrębne decyzje administracyjne.

Farma fotowoltaiczna Łęguty składać się będzie z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne zamontowane na stalowych podporach (konstrukcja naziemna), wbitych bezpośrednio w ziemię.

Technologia produkcji paneli fotowoltaicznych szybko się rozwija i z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że w chwili podejmowania decyzji o zakupie paneli będą dostępne bardziej zaawansowane i wydajniejsze urządzenia. Należy jednak podkreślić, że wzrost mocy panelu nie niesie ze sobą wzrostu ich wymiarów i charakterystyki oddziaływania na środowisko. Jest to technologia całkowicie bezemisyjna. Dopuszcza się zastosowanie paneli typu bifacial, czyli paneli dwustronnych wyłapujących światło również z tyłu stołu, czyli produkujących prąd na obu powierzchniach. Możliwe jest zastosowanie ogniw z krzemu krystalicznego (mono lub polikrystaliczne) oraz ogniw cienkowarstwowych. Możliwe jest także zastosowanie innych rozwiązań, zależnie od dostępności paneli na rynku. Konstrukcje wsporcze składające się ze stalowej lub aluminiowej ramy, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących i łączących zostaną dostarczone na teren budowy w stanie gotowym do montażu. Ramy zostaną wbite lub wkręcone w grunt na głębokość ok. 1,5 m za pomocą specjalistycznych urządzeń bez konieczności fundamentowania. Ramy połączone będą z profilami pionowymi i poziomymi za pomocą śrub. Konstrukcje wsporcze zostaną rozlokowane w rzędach. Całość zostanie zaprojektowana tak, żeby krawędź najwyższego punktu panelu nie była wyżej niż 5 m nad powierzchnią gruntu.

Ponadto, planowana inwestycja może być wyposażona w system umożliwiający obrót stołów za pomocą tzw. trackerów, czyli układ pracy nadążnej, umożliwiający takie pozycjonowanie panelu, by jego produktywność była jak największa. Na system składają się dedykowane urządzenia wraz z zaprojektowanym do nich oprogramowaniem, dzięki któremu można będzie maksymalizować produktywność i minimalizować koszty instalacji solarnych. System nie potrzebuje zasilania, jest samowystarczalny i zdalnie sterowany. Idea polega na niezależnym funkcjonowaniu poszczególnych rzędów stołów, zbierających dane pogodowe, terenowe i naświetlenia poprzez wbudowaną, bezprzewodową sieć, a następnie przetwarzanie tych danych przez oprogramowanie, którego algorytm nieustannie optymalizuje nachylenie paneli.

- Inwertery. Urządzenia służące do zmiany prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny. Urządzenia te montowane są na konstrukcjach wsporczych pod panelami lub zlokalizowane w stacjach kontenerowych. Dopuszcza się zastosowanie inwerterów centralnych.

- Kontenerowe stacje transformatorowe nN/SN – do 1 szt. na 1 MW, ewentualnie wyposażone w inwertery. W każdej stacji kontenerowej, znajdować się będzie transformator, a także rozdzielnice średniego i niskiego napięcia. Stacje dostarczane są na plac budowy w formie prefabrykowanych kontenerów. Wymagają niewielkiej płyty fundamentowej w miejscu posadowienia. Zamknięte budynki stacji ograniczają rozchodzenie się hałasu wynikającego z pracy transformatora.

- GPO (opcjonalnie) – główny punkt odbioru. Stacja GPO SN/WN zostanie zlokalizowana w obrębie obszaru o powierzchni do ok. 0,7 ha i będzie zaprojektowana jako bezobsługowa.

- Linie elektroenergetyczne, przyłącza elektroenergetyczne, wewnętrzna sieć średniego napięcia, wewnętrzna sieć niskiego napięcia AC i DC oraz pozostałe niezbędne okablowanie sieć telekomunikacyjna łącząca poszczególne elementy elektrowni fotowoltaicznej.

- Instalacja monitorująco-zabezpieczająca system (m.in. kamery umieszczone na słupach, kable sensoryczne, bariery podczerwieni), instalacje teletechniczne do obsługi eksploatacji stacji.

- Ogrodzenie terenu inwestycji - w celu ochrony mienia, ludzi i zwierząt. Ogrodzenie (siatka lub panele systemowe o wysokości do 3 m, dolna krawędź ok. 15 cm nad terenem wraz z bramą wjazdową).

- Drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.

- Magazyny energii (opcjonalnie),

- Budynek techniczny (opcjonalnie).

- Inne elementy infrastruktury niezbędne do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia

W granicach działek objętych planowaną elektrownią fotowoltaiczną nie występuje zabudowa zagrodowa, ani mieszkaniowa. Zgodnie ze Wstępnym Planem Zagospodarowania Terenu odległość najbliższej istniejącej zabudowy mieszkaniowej na dz. o nr ew. 10/12 od paneli wynosi ok. 64 m (ok. 59 m od obszaru ogrodzonego).

Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie

i związane przede wszystkim z etapem jej budowy, jak również z etapem jej ewentualnej likwidacji. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów. Na potrzeby realizacji inwestycji nie planuje się budowania specjalnych dróg dojazdowych. Wykorzystana zostanie istniejąca sieć dróg. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, w celu dowozu elementów konstrukcyjnych, nastąpi ruch kilku samochodów na dobę w obrębie działki inwestycyjnej.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących prac:

- przygotowanie terenu (niwelacje w razie konieczności),

- budowa tymczasowych i stałych dróg wewnętrznych,

- instalacja ram podtrzymujących moduły fotowoltaiczne,

- budowa placów manewrowych,

- instalacja infrastruktury elektroenergetycznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię elektryczną,

- montaż modułów paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem,

- budowa instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni,

- montaż ogrodzenia,

- uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Na terenie inwestycji powstanie plac magazynowy z miejscami do magazynowania 
/ przechowywania materiałów budowlanych, miejsca parkowania sprzętu budowlanego 
i zaplecza socjalno-administracyjnego wykonawcy robót. Na placu budowy zapewnione będą pracownikom budowy węzły sanitarne w postaci kontenera sanitarnego typu 
TOI-TOI. Na placu magazynowym nie planuje się magazynowania materiałów sypkich, 
a jedynie elementy konstrukcyjne farmy fotowoltaicznej i maszyny, wykorzystywane 
w trakcie budowy.

Transport i rozładunek materiałów budowlanych mogą trwać łącznie ok. 90 dni. Etap prac montażowych planowanej inwestycji obejmuje okres ok. 5-6 miesięcy. Cały okres budowy będzie trwał do 12 m-cy.

Prace przygotowawcze związane z realizacją konstrukcji modułów fotowoltaicznych polegać będą na usunięciu roślinności w miejscach prowadzenia kabli 
i posadowienia stacji transformatorowych (oraz opcjonalnie: GPO i magazynów energii). Po zakończeniu prac przygotowawczych pod konstrukcją modułów znajdować się będzie roślinność trawiasta i niska roślinność zielna. W wariancie proponowanym przez wnioskodawcę konstrukcje nośne modułów będą wbijane w podłoże, co nie powoduje konieczności wylewania fundamentów lub trwałego łączenia z gruntem. Trwale zmieni się natomiast sposób użytkowania terenu przeznaczonego pod budowę stacji transformatorowych oraz (opcjonalnie) GPO i magazynów energii, budynku technicznego.

W trakcie realizacji będzie stosowany wyłącznie sprawny technicznie sprzęt, by wyeliminować możliwość wystąpienia wycieku substancji niebezpiecznych z maszyn oraz nadmierne emisje substancji szkodliwych do atmosfery.

W czasie realizacji, kable będą układane w ziemi, w układzie żył płaskim albo trójkątnym, na głębokości ok. 1,25 m. Dno wykopu pod kable powinno być z gruntu piaszczystego, a w razie potrzeby zostanie wykonana warstwa podsypki. Razem z linią kablową w wykopie będzie prowadzony również kabel telekomunikacyjny (np. łączność światłowodowa), odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami.

W ramach przygotowania terenu pod ułożenie kabli podziemnych wykonane będą następujące roboty ziemne:

- zdjęcie warstwy humusu z pasa o odpowiedniej szerokości (najczęściej 0,5 m) i głębokości 0,3 m, a następnie złożenie jej obok trasy wykopów,

- wykonanie właściwego wykopu pod kabel, o głębokości ok. 1,25 m,

- splantowanie terenu w strefie wykopu.

Teren po ułożeniu i zasypaniu kabli podziemnych będzie spełniać następujące warunki:

- niweleta terenu przywrócona do stanu pierwotnego,

- wierzchnia warstwa wykopu wypełniona humusem, uprzednio zebranym,

- wykonane niezbędne zabiegi agrotechniczne.

Prace ziemne będą miały charakter zanikowy - powierzchnia ziemi po ułożeniu przewodu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem wykopu dno zostanie sprawdzone, a ewentualne drobne zwierzęta, zostaną wyjęte na powierzchnię. Nie przewiduje się oddziaływania na etapie eksploatacji.

W ramach realizacji paneli, stacji transformatorowych oraz magazynów energii nie przewiduje się odwodnienia wykopów.

W przypadku realizacji GPO, stanowiącej element opcjonalny farmy, hipotetycznie może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych odwodnień, w zależności od wyników badań geotechnicznych. W takiej sytuacji sposób wykonania odwodnień zostanie określony w projekcie budowlanym. Najczęstszym sposobem wykonania odwodnienia wykopów jest zastosowanie odpowiedniego systemu drenażowego. Nie wpłynie on na trwałe naruszenie stosunków wodnych oraz zmianę poziomu wód gruntowych.

Na obszarze przeznaczonym pod elektrownię z powierzchni biologicznie czynnej wyłączone będą tereny wydzielone pod posadowienie podpór konstrukcji nośnych modułów fotowoltaicznych i stacji transformatorowych oraz GPO (opcjonalnie) 
i magazynów energii (opcjonalnie). Konstrukcje naziemne modułów rozmieszczone będą w rzędach, w sposób zapewniający dostęp do celów serwisowych.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w sposób naturalny (spływ powierzchniowy) po czym będą infiltrowały bezpośrednio do gruntu. Wykaszanie będzie odbywać się od środka terenu inwestycji na zewnątrz, poza okresem lęgowym ptaków. Natomiast teren pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych i pod modułami (poza drogami technologicznymi) pozostanie do naturalnej sukcesji roślinnością. Pasy zieleni utrzymywane będą bez stosowania herbicydów lub pestycydów.. Do powierzchni utwardzonych zaliczają się jedynie obszary pod stacjami transformatorowymi, GPO (opcjonalne) i magazynami energii (opcjonalne). Nie przewiduje się stałego utwardzenia terenu pod drogę dojazdową ani pomiędzy modułami, w związku z czym, wody opadowe będą bezpośrednio wprowadzane do gruntu. Lokalne ograniczenie infiltracji wody opadowej i roztopowej do gruntu wynikające z zajęcia powierzchni uszczelnionych pod planowane stacje transformatorowe, GPO i magazyny energii nie wpłynie w znaczącym stopniu na gospodarkę wodną i odprowadzanie wód opadowych na terenie wokół nich. Nadal będzie to naturalny spływ powierzchniowy i infiltracja.

Projektowane panele fotowoltaiczne z racji tego, że stanowią instalację ulegającą zabrudzeniu w czasie ich eksploatacji (osady pyłu, kurzu, ptasie odchody itp.) podlegają okresowemu czyszczeniu. Jednakże na tą chwilę ciężko jest określić jak często będzie ono wykonywane (zakłada się mycie paneli kilka razy w roku). Inwestor zaplanował zastosowanie technologii bezwodnej opartej na szczotkach, ewentualnie 
z zastosowaniem czystej wody zdemineralizowanej.

Na etapie tym mogą występować następujące rodzaje zanieczyszczeń:

- odpady,

- zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (w sytuacjach awaryjnych np. wycieku z maszyn),

- hałas i zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu.

Odpady, które zostaną wytworzone na etapie realizacji inwestycji są charakterystyczne dla prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach będzie podmiot wykonujący usługę montażu urządzeń, ewentualnie elementów farmy PV, na którym z mocy ustawy 
o odpadach będzie ciążył obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas budowy. Odpady zostaną przekazane podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Ponadto, na etapie realizacji przedsięwzięcia, zostaną wytworzone ścieki sanitarne, magazynowane i odbierane przez uprawniony podmiot. Nie ma więc niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowego oraz wód powierzchniowych lub podziemnych ww. substancjami. Wpływ na wody podziemne 
i powierzchniowe może wiązać się z ewentualnością ich zanieczyszczenia w wyniku nieszczelności, bądź awarii pojazdów mechanicznych.

Planowana inwestycja na etapie budowy będzie oddziaływać na środowisko również poprzez emisję hałasu z maszyn pracujących przy jej realizacji. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia etapu budowy. Hałas związany 
z pracami budowlanymi posiadać będzie zasięg lokalny.

Etap budowy będzie się również wiązał z niezorganizowaną emisją spalin do powietrza atmosferycznego ze środków transportu i maszyn. Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń mogą być przemieszczane masy ziemne (poprzez unos pyłu). W czasie robót budowlanych może dojść do zjawiska okresowego wtórnego pylenia cząstek glebowych wskutek prac mechanicznych. Oddziaływanie to nie wpłynie jednak znacząco na powietrze, gdyż będzie to oddziaływanie krótkotrwałe – ustąpi z chwilą zakończenia budowy.

Podczas budowy omawianej inwestycji zostanie wykorzystana woda, surowce, materiały, paliwa i energia. Wykorzystywane one będą w celu dowozu, montażu oraz uruchomienia elementów elektrowni oraz na potrzeby bytowe pracowników.

Woda na cele konsumpcyjne dostarczana będzie we własnym zakresie, np. 
w butelkach, a woda do celów sanitarnych dostarczana będzie beczkowozem. Teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne z przenośnymi toaletami typu toi-toi. Powstałe ścieki bytowe będą odbierane przez specjalistyczny podmiot posiadający odpowiednie urządzenia do odbioru i transportu ścieków bytowych.

Nie będzie zapotrzebowania na wodę do celów realizacji elektrowni słonecznej.

Energia elektryczna będzie wykorzystywana do zasilania elektronarzędzi. Planowanym źródłem prądu będą agregaty prądotwórcze.

Funkcjonowanie EF Łęguty będzie mieć korzystny wpływ na poziom zużycia surowców naturalnych (paliw energetycznych), wynikający z wykorzystania alternatywnego „czystego ekologicznie” źródła energii, jakim jest energia słoneczna. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania paliw, energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nie wpływa także na wykorzystanie zasobów nieodnawialnych surowców energetycznych i nie powoduje degradacji środowiska związanej z ich eksploatacją. Wytworzona energia przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych, wpływając na obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych, zmniejszenie wydobycia surowców energetycznych, redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

Na etapie eksploatacji powstawać mogą następujące rodzaje emisji:

- odpady

- zanieczyszczenia powietrza emitowane przez pojazdy serwisu elektrowni,

- zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (w sytuacjach awaryjnych),

- hałas wytwarzany przez elektrownię.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstawać mogą odpady pochodzące z prac serwisowych i konserwacyjnych przeprowadzonych na terenie elektrowni. Pomiary, drobne naprawy i usuwanie ewentualnych awarii dokonywane będzie przez profesjonalne ekipy serwisowe. Odpady powstające w ww. sytuacjach będą odbierane przez służby dozoru technicznego i unieszkodliwiane przez koncesjonowane firmy.

Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie powodowała emisji substancji gazowych, ani pyłowych do środowiska, w związku z czym nie będzie oddziaływała w negatywny sposób na stan jakości powietrza. Jedyne oddziaływanie na powietrze jakie może wystąpić 
w związku z jej eksploatacją, to zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy serwisu elektrowni. Będą to jednak emisje o charakterze sporadycznym i krótkotrwałym, zatem nie wpłyną znacząco na stan powietrza atmosferycznego.

Planowana farma fotowoltaiczna będzie stanowić źródło tzw. czystej energii. Jej funkcjonowanie dzięki zastosowaniu konwencjonalnych źródeł energii przyczyń się do spadku emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów. Przewiduje się, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie w sposób negatywny oddziaływała na klimat. Planowana instalacja nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych (poza krótkotrwałą fazą realizacji), nie będzie wymagała również wycinki drzew i krzewów, która mogłaby prowadzić pośrednio do zwiększenia emisji tych gazów.

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne może wiązać się z ewentualnością jego zanieczyszczenia w wyniku awarii pojazdów serwisujących lub wykonujących naprawy na terenie farmy. W wyniku awarii możliwy jest wyciek substancji niebezpiecznych do środowiska.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. 
W trakcie normalnej pracy nie jest przewidywana obecność osób obsługi poza okresami, kiedy konieczne będą do wykonania prace serwisowe. Jej funkcjonowanie wymagać będzie wykorzystania w niewielkich ilościach materiałów, paliw i energii na potrzeby prac konserwacyjnych (np. przycinka trawy) i serwisowych (naprawa uszkodzeń).

Będzie ona zasilana w energię elektryczną z instalacji potrzeb własnych. Zasilanie to jest niezbędne ze względu na konieczność prawidłowej pracy obiektu (napędów aparatury, urządzenia sterowania i nadzoru).

Przewiduje się zastosowanie transformatorów typu suchego, jednak dopuszcza się również zastosowanie transformatorów olejowych. Zabezpieczeniem będzie zainstalowanie mis pod transformatorami olejowymi zdolnymi wychwycić (w przypadku wycieku) z zapasem na całość oleju zgormadzonego w transformatorze, co wynika z norm branżowych, w związku z czym nie ma zagrożenia zanieczyszczenia środowiska materiałami i olejami pochodzącymi z transformatorów.

EF Łęguty nie wymaga budowy stałego zaplecza socjalnego (będącego elementem infrastruktury docelowej inwestycji) oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, dlatego też nie będzie konieczności poboru wody i odprowadzania ścieków. Woda na cele konsumpcyjne dostarczana będzie we własnym zakresie, np. w butelkach. Nie będzie zapotrzebowania na wodę do celów energetycznych.

Planowana inwestycja będzie odporna na zmiany klimatu takie jak: zmiany temperatury, zwiększone sumy opadów, intensywne upały. Do realizacji przedsięwzięcia stosowane będą materiały budowlane odporne na działanie wysokich i niskich temperatur oraz odpornych na nawarstwianie się śniegu. Konstrukcje nośne paneli fotowoltaicznych będą zakotwione stabilnie w gruncie, a same panele zostaną przytwierdzone do konstrukcji nośnej w sposób trwały, w związku z czym nie przewiduje się istotnego wpływu silnego wiatru na projektowaną inwestycję.

Ocenę oddziaływania omawianego przedsięwzięcia w zakresie hałasu wykonano metodą obliczeniową. W analizie hałasu emitowanego z terenu przedmiotowego przedsięwzięcia do obliczeń przyjęto: stacja transformatorowa SN/WN o mocy akustycznej źródła zastępczego wynoszącej LWA ≤93 dB, stacje transformatorowe nN/SN) o mocy akustyczna źródła zastępczego wynoszące LWA ≤85 dB, magazyny energii o mocy akustycznej źródła zastępczego LWA ≤90 dB oraz inwertery o mocy akustycznej źródła zastępczego wynoszącej LWA ≤68 dB.

Wstępny projekt koncepcyjny został opracowany w oparciu o aktualne założenia projektowe, które mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego. Dopuszcza się zmianę liczby, lokalizacji i parametrów urządzeń pod warunkiem dotrzymania wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 69 m od obszaru ogrodzonego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ciągu pory dnia (w godzinach 600-2200) wynosi 50 dB, a w porze nocnej 40 dB. Z analizy wyników obliczeń akustycznych wynika, że poziom hałasu w miejscach lokalizacji zabudowy mieszkaniowej będzie niższy od normatywnego i nie przekroczy ww. wartości dopuszczalnych.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia

w zakresie oddziaływania elektromagnetycznego. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Zarówno same panele fotowoltaiczne, jak i sieć przesyłowa z paneli do falowników, nie jest zdolna do wytworzenia pola magnetycznego, które mogłoby zagrozić środowisku. Poziom pola magnetycznego pochodzącego od części stałoprądowej inwertera będzie zbliżony do pola generowanego przez kable doprowadzające, przy czym odległość inwerterów od zabudowań będzie znaczna. Najbliższa odległość pomiędzy terenami chronionymi akustycznie a skrajnymi transformatorami nn/SN będzie wynosić nie mniej niż 100 m, zatem nie istnieje możliwość, aby oddziaływanie pola elektromagnetycznego miało jakikolwiek wpływ na zabudowę lub mieszkańców najbliższych miejscowości. 	Głównym źródłem pola magnetycznego na terenach stacji transformatorowych wysokich napięć są układy połączeń w rozdzielniach oraz aparatura stacyjna.

Projektowana stacja elektroenergetyczna SN/WN zostanie zlokalizowana 
w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych: w odległości min. 850 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie. Odległość taka całkowicie wyklucza jakąkolwiek możliwość oddziaływania stacji transformatorowej na budynki lub mieszkańców. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że funkcjonowanie poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej nie prowadzi do powstawania 
w środowisku pola elektromagnetycznego, które w jakikolwiek sposób mogłoby zagrażać środowisku. Instalacja fotowoltaiczna nie jest zdolna do wygenerowania pola elektromagnetycznego, którego poziom mógłby odpowiadać wartościom dopuszczalnym pola elektromagnetycznego w środowisku.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, na terenie którego obowiązują zapisy rozporządzenia 
nr 150 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2008 r., nr 179, poz. 2635). W świetle § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia na terenie ww. OChK zakazuje się „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pózn. zm.)”.

W bieżącym stanie prawnym zastosowanie ma brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916, ze zm.), zgodnie z którym zakazuje się „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Zgodnie jednak z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, „zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody 
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu”. Realizacja inwestycji nie łamie pozostałych zakazów wprowadzonych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Na powyższym obszarze chronionym istnieje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Z przedstawionego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że panele będą zlokalizowane w odległości minimum 100 m od istniejących na terenie działek inwestycyjnych zbiorników wodnych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem na ww. obszarze zakazuje się także likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych”. Biorąc powyższe pod uwagę z obszaru inwestycji należy wyłączyć wymokliska, obszary wodno 
– błotne oraz stanowiska rozrodu płazów. Obszary te pozostawić w nienaruszonym stanie. Wyłączenia zostały uwzględnione na Wstępnym Planie Zagospodarowania Terenu (Załącznik 2 do niniejszej decyzji).

Działka 1/26 zlokalizowana jest częściowo na obszarach Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH280006 (zachodnia część działki) oraz Dolina Pasłęki PLB280002 (północno zachodnia część działki).Tereny objęte siecią Natura 2000 znajdują się poza granicami obszaru przedsięwzięcia (obszaru ogrodzonego) wskazanymi we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z projektem korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce opracowanych przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża część analizowanej inwestycji jest zlokalizowana na korytarzach ekologicznych opisanych jako Dolina Pasłęki-Lasy Iławskie GKPn-9C (2005 r.) oraz Lasy Taborskie GKPn-12 (2012 r.). Teren pól w dużej mierze otoczony jest kompleksami leśnymi, enklawami zadrzewień i zbiornikami wodnymi, na które kierują się migrujące ssaki. Inwestor zaplanował utworzenie korytarza ekologicznego na działce 1/26. Pomiędzy poszczególnymi powierzchniami wydzielono korytarz migracji o szerokości 30m. Korytarz wyznaczono w taki sposób, aby została zapewniona możliwość swobodnej migracji z północy na południe. Jednocześnie pozostawiony zostanie nieogrodzony pas 
z północnego zachodu na południowy wschód ze względu na przebiegającą w tym miejscu linię SN i konieczność odsunięcia od niej ogrodzenia inwestycji.

W celu zminimalizowania wpływu inwestycji na drobne gatunki zwierząt zaleca się, aby ogrodzenie elektrowni nie było wkopane bezpośrednio w ziemię. Należy zastosować ogrodzenia z siatki bez wysokiej podmurówki w celu uniknięcia bariery dla płazów 
i drobnych ssaków oraz pozostawić min. 20 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi. Umożliwi to przedostawanie się drobnych gatunków zwierząt na i poza teren elektrowni.

Na potrzeby wykonania raportu ooś przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą. Większość działek przewidzianych do inwestycji to pole kukurydzy oraz zespół chwastów upraw okopowych, z dominacją chwastnicy jednostronnej, nie posiadające większych wartości botanicznych w zakresie roślinności (siedlisk przyrodniczych) oraz gatunków roślin i grzybów. Na badanym obszarze nie stwierdzono chronionych (ani zagrożonych) gatunków roślin. Występujące zbiorniki wodne, miejsca rozrodu płazów zostały wyłączone z inwestycji.

W trakcie kontroli wykryto 3 gatunki chronione bezkręgowców. Stwierdzono łącznie 8 gatunków płazów, tj. traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny
 (w zb. nr 1, który został wyłączony z terenu inwestycji wraz z buforem 100 m), rzekotka drzewna, ropucha szara, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba zielona. Zidentyfikowano 68 gatunków ptaków, z czego 43 stwierdzono jako lęgowe w obszarze inwentaryzacji; jako gatunki zalatujące i prawdopodobnie lęgowe poza granicami terenu badań wykazano 20 gatunków; w trakcie migracji wiosennej i jesiennej stwierdzono 5 gatunków, które korzystały z terenu i nie zostały stwierdzone jako lęgowe. Stwierdzone gatunki teriofauny to łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik, wilk, lis, borsuk, kret, jeż wschodni, zając szarak
 i tchórz.

Spośród nietoperzy stwierdzono występowanie osobników z 5 grup. Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Eptesicus serotinus oraz z grupy Nyctalus i Myotis spp. Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 
1 cm. średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.

Realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na elementy przyrodnicze. Na terenie inwestycji nie stwierdzono cennych siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunków roślin, istotnego miejsca lęgowego oraz żerowiskowego ptaków, nie stwierdzono również chronionych gatunków kręgowców, istotnych dla nich siedlisk ani szlaków migracyjnych. Nie przewiduje się, by przedsięwzięcie stanowiło istotne zagrożenie dla tych zwierząt. Planowana inwestycja graniczy z obszarami Natura 2000 Dolina Pasłęki i Rzeka Pasłęka. Biorąc pod uwagę przedmioty ochrony, wyniki inwentaryzacji oraz charakter planowanej inwestycji należy uznać, że ta inwestycja nie będzie miała wpływu na gatunki zwierząt i siedliska będące przedmiotem ochrony wymienionych obszarów.

Swoje miejsce lęgowe może stracić m.in. skowronek, potrzos, kos, kapturka, dymówka, bogatka oraz pliszka żółta, których występowanie stwierdzono na terenie inwestycji. Z uwagi na wiele analogicznych siedlisk występujących dookoła, ptaki mogą zasiedlić jedno z nich. Podczas prac związanych z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej oddziaływanie na zwierzęta może wiązać się z zajęciem ich miejsc przebywania, kryjówek lub żerowisk. Z uwagi na występowanie podobnych siedlisk w bliskim sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie gatunki te zajmą nowe, podobne terytoria. Potencjalne oddziaływanie na zwierzęta w fazie realizacji będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały. Można więc stwierdzić, że powyższe oddziaływania nie zakłócą funkcjonowania ich populacji.

Należy zastosować panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, która zapobiegnie wystąpieniu zjawiska olśnienia odbiciowego, wpływającego negatywnie na przelatujące ptaki. Dodatkowo zamontowane panele będą posiadały jasne obramowania 
i paski podziału, które zminimalizują możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnią wody przez zwierzęta wodne (np. przez owady związane ze środowiskiem wodnym). Wszelkie naziemne linie energetyczne, kable i słupy powinny być projektowane w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem i kolizji, w miejscach gdzie ptaki narażone są na kolizje należy planować poprowadzenie linii energetycznych pod ziemią.

Planowana farma fotowoltaiczna leży w niewielkiej odległości ok. 1,25 km od stref ochrony orlika krzykliwego (pierwsza w odległości ok. 1,25 km w kierunku pd. - wsch., 
a druga w odległości ok. 2,5 km w kier. pn. – wsch.) oraz ok. 1,8 km od strefy bielika. 
Z inwentaryzacji wynika, że teren inwestycji nie jest atrakcyjnym miejscem żerowania ww. ptaków. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz przy zastosowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia oraz środków minimalizacji wpływu inwestycji w ocenie tutejszego organu planowana inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przyrodnicze elementy środowiska, nie będzie wpływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność i spójność sieci Natura 2000. W inwentaryzacjach przyrodniczych nie wykazano cennych gatunków lub siedlisk na terenie inwestycji.

W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na chronione gatunki ptaków pracezwiązane z budową farmy fotowoltaicznej należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 1 września, także ewentualne późniejsze naprawy eksploatacyjne o większej skali należy wykonywać poza ww. okresem. Wszelkie przycinki drzew lub krzewów na etapie realizacji i po wybudowaniu elektrowni powinny być prowadzone pod nadzorem ornitologicznym. Prace należy prowadzić w ten sposób, aby nie pozostawiać otwartych wykopów, a po zakończeniu prac instalacyjnych wykopy niezwłocznie zasypać. Przed zasypaniem należy je zlustrować 
w celu uwolnienia drobnych kręgowców i bezkręgowców, które mogły się do nich dostać. Ponadto należy umożliwić herpetofaunie swobodne wyjście z prowadzonych na terenie inwestycji wykopów np. poprzez zastosowanie łagodnego nachylenia jednej ze skarp wykopu, a także kontrolować wykopy pod okablowanie oraz inne sztuczne pułapki przed podjęciem dalszych prac. W przypadku zidentyfikowania uwięzionego zwierzęcia 
– przenieść je w bezpieczne miejsce.

Należy ograniczyć liczbę elementów oświetleniowych do niezbędnego minimum. Zastosować czujniki ruchu przy oświetleniu tradycyjnym lub poprzez zastosowanie kamer na podczerwień. W przypadku zastosowania oświetlenia tradycyjnego (energooszczędnego), należy zastosować oprawy świecące do dołu, o ciepłym świetle, nie emitujące lub o niskim udziale UV, lampy szczelne, zapobiegające więźnięciu owadów. Zaleca się rezygnację z nocnego oświetlenia inwestycji (głównie z uwagi na oddziaływanie na nietoperze). Po zamontowaniu paneli teren elektrowni fotowoltaicznej należy obsiać mieszanką traw i roślin motylkowych, a następnie zapewnić warunki do rozwoju roślin zielnych (np. nie stosować pielenia i nie używać herbicydów), co ma to na celu zwiększenie bioróżnorodności przedmiotowego terenu.

Koszenie wykonywać w okresie roku po 1 sierpnia, tak aby porastające przedmiotowy teren rośliny mogły wydać nasiona co zwiększy bazę pokarmową dla owadów oraz niektórych grup ptaków odżywiających się nasionami, a co za tym idzie również dla innych gatunków ptaków i małych ssaków odżywających się owadami. Koszenie odbywać będzie się od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej, co umożliwi ucieczkę zwierzętom, alternatywnie możliwe jest prowadzenie wypasu na terenie farmy fotowoltaicznej np. owiec. Pobocza dróg na terenie inwestycji należy wykorzystać jako łąki kwietne, koszone jeden raz w roku, po 15 lipca. Zabieg ten pozwoli na zwiększenie bazy pokarmowej dla zapylaczy, w tym chronionych gatunków trzmieli.

Wskazane w sentencji niniejszej decyzji warunki realizacji przedsięwzięcia pozwalają na zminimalizowanie potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Pomimo jednak stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz zidentyfikowane gatunki chronione należy mieć na uwadze, że na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380),

wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych.

Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących

ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody.

Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone 
w art. 52 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych 
w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje 
w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MŚ). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).

Ze względu na swoją powierzchnię, elektrownia fotowoltaiczna, jej panele słoneczne oraz infrastruktura towarzysząca, lokalnie odgrywają znaczącą rolę 
w postrzeganiu krajobrazu. Główny wpływ na postrzeganie elektrowni fotowoltaicznych 
w krajobrazie ma ich powierzchnia. To czy będzie ona stanowiła dominantę krajobrazową, w największej mierze zależy od odległości jaka dzieli obserwatora od obserwowanych obiektów. Widoczność elektrowni fotowoltaicznej zależy także od ukształtowania terenu oraz od rozmieszczenia „przeszkód terenowych” takich jak np. kompleksy leśne, zadrzewienia, zabudowania. Występowanie naturalnych (m.in. zadrzewienia) 
i antropogenicznych (np. zabudowania) przeszkód terenowych pomiędzy elektrownią fotowoltaiczną, a obserwatorem ma największe znaczenie na terenach równinnych, jest ono nadal bardzo duże w terenie falistym. Wpływ na widzialność ma także mgiełka atmosferyczna, zależna od pory roku, pogody, ale także od mikroklimatu i stopnia zanieczyszczenia powietrza. Ekspozycja przedmiotowej farmy fotowoltaicznej będzie miała charakter lokalny, z powodu otaczających inwestycję naturalnych kurtyn przesłaniających w postaci kompleksów leśnych i jezior. W otoczeniu brak punktów widokowych górujących nad otoczeniem. W przypadku obszaru południowego inwestycji tj. dz. ew. 1/26 największa ekspozycja przedsięwzięcia będzie wzdłuż drogi relacji Łęguty – Rapaty, gdzie na odcinku ok. 800 m obserwator podróżujący wskazanym ciągiem komunikacyjnym będzie oddalony ok. kilkanaście metrów od paneli słonecznych. Oddziaływanie będzie nieznacznie minimalizować szpaler drzew rosnący wzdłuż drogi. Panele słoneczne z obszaru zabudowań zlokalizowanych na północnym szczycie elektrowni Łęguty tj. dz. ew. 1/22 oraz 1/15 będą widoczne jako ciemniejszy pas na horyzoncie, bez możliwości łatwego spostrzeżenia pojedynczych paneli.

W niewielkiej odległości w kierunku południowo-wschodnim od granic 
dz. inwestycyjnej 1/26 znajdują się również zabudowania miejscowości Grazymy. Nie będą one jednak narażone na ekspozycję widokową przedmiotowej farmy ze względu na występujące naturalne przeszkody terenowe tj. zadrzewienia. Obszar północny tj. 
dz. inwestycyjna 10/27 będzie widoczny dla obserwatorów zlokalizowanych na posesjach Łopkajny 1 i 2. Oddziaływanie to będzie częściowo zminimalizowane zadrzewieniami rosnącymi wzdłuż granic działek. W celu zmniejszenia widoczności instalacji 
w krajobrazie, wszystkie budynki farmy należy pomalować w odcieniach szarości i zieleni. 	Według wizualizacji przedstawionych w raporcie istniejące zadrzewienia nie zmniejszają oddziaływania na krajobraz, dlatego inwestor powinien zastosować działania minimalizujące negatywny wpływ farmy na krajobraz, z wyłączeniem miejsc, gdzie występują już w chwili obecnej bariery widokowe (zwarte grupy drzew i krzewów). Należy zastosować pasy nasadzeń maskujących o szerokości 2 m, okalające fragmenty projektowanej inwestycji. Do nasadzeń należy wykorzystać rodzime gatunki drzew lub krzewów, np. głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, śliwa tarnina, jabłoń pospolita, dzika róża, rodzime gatunki jeżyn.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek oraz w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych. W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, ani obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne a także obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Działki inwestycyjne przylegają do terenów zalesionych.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. W celu prawidłowego funkcjonowania oraz nadzoru eksploatacyjnego elektrownia będzie posiadać system monitorujący. Jest to system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego, który identyfikuje wszelkie braki w produkcji energii lub rozbieżności. Reszta kwestii jest identyfikowana podczas profilaktycznych wizyt serwisowych. Uszkodzone moduły są identyfikowane za pomocą termokamer. Podczas okresowych kontroli serwisant zastępuje wadliwe moduły.

Ze względu na zakres oddziaływania oraz oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na terenie gminy Gietrzwałd planowanych jest ponad 40 innych farm fotowoltaicznych, w większości są to inwestycje niewielkich rozmiarów. Z uwagi na fakt, że oddziaływanie każdej farmy zamknie się w graniach działek inwestycyjnych nie przewiduje się kumulacji oddziaływać.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły – region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych:

- kod: PLRW2000205631 o nazwie Pasłęka od wypływu z jez. Sarąg do Morąga 
z jez. Łęguty, Isąg. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana. Stan tych wód oceniany został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona,

- kod: PLRW20001856329 o nazwie Marąg. JCWP posiada status naturalnej części wód i jest ona niemonitorowana. Stan tych wód oceniany został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych – dobry stan chemiczny i ekologiczny – może nastąpić dopiero do 2027 r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.

Ponadto inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód jeziornych:

- kod PLLW30344 o nazwie Łoby. JCWP posiada status naturalnej części wód i jest ona niemonitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona,

- kod PLLW30335 o nazwie Łęguty. JCWP posiada status naturalnej części wód 
i jest ona niemonitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2027 ze względu na brak możliwości technicznych.

Celem środowiskowym dla powyższych JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

W JCWP o kodach: PLRW2000205631, PLRW20001856329 oraz PLLW30335 znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, 
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod:  PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i  dobrego stanu chemicznego tych wód.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się 
w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego. Na działce 10/16 oraz na obszarze oddziaływania inwestycji znajdują się zbiorniki wodne oznaczone jako jeziora niewyróżnione, a na działce 1/18 znajduje się jedno jezioro niewyróżnione. W otoczeniu działki 10/16 występuje jezioro Łoby – w odległości ok. 0,35km i jezioro Łęguty oddalone 
o ok. 0,25km.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych 
i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958).

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Gietrzwałd poinformował ogół społeczeństwa obwieszczeniem z dnia 3.02.2023 r. oraz  strony postępowania pismem z dnia 3.02.2023 r. o zakończeniu postepowania dowodowego, wyłożeniu do wglądu raportu oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także zapewnił możliwość udziału w prowadzonym postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Analizując wniosek, kartę informacyjną przedsięwzięcia, ekspertyzę przyrodniczą, raport oddziaływania na środowisko oraz uwzględniając łączne uwarunkowania określone 
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, jak również uzyskane opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne 
z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań,

Wójt Gminy Gietrzwałd, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić 
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i nałożyć na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

- Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy stanowiący załącznik nr 1 do decyzji

- Załącznik mapowy z lokalizacją paneli stanowiący załącznik nr 2 do decyzji

Otrzymują:

- VRS 8 Sp. z o.o działająca przez pełnomocnika Pana Michała Denis Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

- strony postępowania poprzez obwieszczenie

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zł  na podstawie cz. I ust. 45, kol 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia  16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr 5DŚ/2022 z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Przedmiot inwestycji: „Budowa farmy fotowoltaicznej Łęguty o łącznej mocy do 
100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach ewidencyjnych nr 10/27 oraz 1/26 obręb Łęguty, w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

Farma fotowoltaiczna Łęguty składa się z kilku zespołów, powiązanych ze sobą technologicznie. Przyłącze kablowe do KSE nie jest objęte zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyłącze zostanie zrealizowane w oparciu o odrębne decyzje administracyjne.

Farma fotowoltaiczna Łęguty składać się będzie z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne zamontowane na stalowych podporach (konstrukcja naziemna), wbitych bezpośrednio w ziemię. Technologia produkcji paneli fotowoltaicznych szybko się rozwija i z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że w chwili podejmowania decyzji o zakupie paneli będą dostępne bardziej zaawansowane i wydajniejsze urządzenia. Należy jednak podkreślić, że wzrost mocy panelu nie niesie ze sobą wzrostu ich wymiarów i charakterystyki oddziaływania na środowisko. Jest to technologia całkowicie bezemisyjna. Dopuszcza się zastosowanie paneli typu bifacial, czyli paneli dwustronnych wyłapujących światło również z tyłu stołu, czyli produkujących prąd na obu powierzchniach. Możliwe jest zastosowanie ogniw z krzemu krystalicznego (mono lub polikrystaliczne) oraz ogniw cienkowarstwowych. Możliwe jest także zastosowanie innych rozwiązań, zależnie od dostępności paneli na rynku. Konstrukcje wsporcze składające się ze stalowej lub aluminiowej ramy, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących i łączących zostaną dostarczone na teren budowy w stanie gotowym do montażu. Ramy zostaną wbite lub wkręcone w grunt na głębokość ok. 1,5 m za pomocą specjalistycznych urządzeń bez konieczności fundamentowania. Ramy połączone będą z profilami pionowymi i poziomymi za pomocą śrub. Konstrukcje wsporcze zostaną rozlokowane w rzędach. Całość zostanie zaprojektowana tak, żeby krawędź najwyższego punktu panelu nie była wyżej niż 5 m nad powierzchnią gruntu.

Ponadto, planowana inwestycja może być wyposażona w system umożliwiający obrót stołów za pomocą tzw. trackerów, czyli układ pracy nadążnej, umożliwiający takie pozycjonowanie panelu, by jego produktywność była jak największa. Na system składają się dedykowane urządzenia wraz z zaprojektowanym do nich oprogramowaniem, dzięki któremu można będzie maksymalizować produktywność i minimalizować koszty instalacji solarnych. System nie potrzebuje zasilania, jest samowystarczalny i zdalnie sterowany. Idea polega na niezależnym funkcjonowaniu poszczególnych rzędów stołów, zbierających dane pogodowe, terenowe i naświetlenia poprzez wbudowaną, bezprzewodową sieć, a następnie przetwarzanie tych danych przez oprogramowanie, którego algorytm nieustannie optymalizuje nachylenie paneli.

- Inwertery. Urządzenia służące do zmiany prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny. Urządzenia te montowane są na konstrukcjach wsporczych pod panelami lub zlokalizowane w stacjach kontenerowych. Dopuszcza się zastosowanie inwerterów centralnych.

- Kontenerowe stacje transformatorowe nN/SN – do 1 szt. na 1 MW, ewentualnie wyposażone w inwertery. W każdej stacji kontenerowej, znajdować się będzie transformator, a także rozdzielnice średniego i niskiego napięcia. Stacje dostarczane są na plac budowy w formie prefabrykowanych kontenerów. Wymagają niewielkiej płyty fundamentowej w miejscu posadowienia. Zamknięte budynki stacji ograniczają rozchodzenie się hałasu wynikającego z pracy transformatora.

- GPO (opcjonalnie) – główny punkt odbioru. Stacja GPO SN/WN zostanie zlokalizowana w obrębie obszaru o powierzchni do ok. 0,7 ha i będzie zaprojektowana jako bezobsługowa.

- Linie elektroenergetyczne, przyłącza elektroenergetyczne, wewnętrzna sieć średniego napięcia, wewnętrzna sieć niskiego napięcia AC i DC oraz pozostałe niezbędne okablowanie sieć telekomunikacyjna łącząca poszczególne elementy elektrowni fotowoltaicznej.

- Instalacja monitorująco-zabezpieczająca system (m.in. kamery umieszczone na słupach, kable sensoryczne, bariery podczerwieni), instalacje teletechniczne do obsługi eksploatacji stacji.

- Ogrodzenie terenu inwestycji - w celu ochrony mienia, ludzi i zwierząt. Ogrodzenie (siatka lub panele systemowe o wysokości do 3 m, dolna krawędź ok. 15 cm nad terenem wraz z bramą wjazdową).

- Drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.

- Magazyny energii (opcjonalnie),

- Budynek techniczny (opcjonalnie).

- Inne elementy infrastruktury niezbędne do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia

Całkowita powierzchnia obszaru ogrodzonego wyniesie do 99 ha. Wstępny projekt koncepcyjny został opracowany w oparciu o aktualne założenia projektowe, które mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego. Dopuszcza się zmianę liczby, lokalizacji 
i parametrów urządzeń pod warunkiem dotrzymania wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Zachowane zostaną minimalne odległości GPO (opcjonalne), magazynów energii
 i stacji transformatorowych od budynków mieszkalnych, tj.

- lokalizacja GPO (opcjonalne) i magazyny energii w odległości nie mniejszej niż 850 m od budynków mieszkalnych,

- lokalizacja stacji transformatorowych w odległości nie mniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych.

Załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr 5DŚ/2022 z dnia 6 kwietnia 2023 r.