Gietrzwałd, dnia  11 grudnia 2023 r.

RRG.6220.5.2023

DECYZJA NR 8DŚ/2023

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 62a, 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Gietrzwałd  reprezentowaną przez Pana Jana Żemajtysa oraz po zasięgnięciu  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci wodociągowej na trasie od Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu do Podlejek 
gm. Gietrzwałd”  realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 64/3, 64/5, 64/6, 76, 57/30, 57/33 oraz 57/43 obręb Podlejki.

i jednocześnie:

- stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci wodociągowej na trasie od Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu do Podlejek gm. Gietrzwałd” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 64/3, 64/5, 64/6, 76, 57/30, 57/33 oraz 57/43 obręb Podlejki.

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od cieku, zbiorników wodnych. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

- Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np.: paliw, smarów) 
i syntetycznych (np. olejów).

- W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.

- Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

- Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju w środkach transportu, maszynach należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się  zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.

- Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia – minimalizować ich ilość składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.

- Podczas budowy ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.

- Zabezpieczyć wykopy przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy.

- Należy prowadzić stały nadzór nad prawidłowością i skutecznością pracy sieci wodociągowej oraz jej stanem technicznym.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 14.09.2023 r. Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Żemajtysa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji o nazwie „Budowa sieci wodociągowej na trasie od Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu do Podlejek gm. Gietrzwałd” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 64/3, 64/5, 64/6, 76, 57/30, 57/33 oraz 57/43 obręb Podlejki.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana jako mogąca potencjalnie oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 71) do takich przedsięwzięć należą rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metoda bezwykopową.

Dnia 15.09.2023 r. zostało opublikowane przez Wójta Gminy Gietrzwałd obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, jednocześnie zawiadomiono o tym fakcie pisemnie wnioskodawcę oraz wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Na mocy art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 15.09.2023 r., znak: RRG.6220.5.2023 wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mapę z wrysowanym przedsięwzięciem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wezwało inwestora wezwaniem 
z dnia 26.09.2023 r. do uzupełnienia KIP. Inwestor w odpowiedzi ustosunkował się do braków w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię znak: GD.ZZŚ.2.4901.133.2023.MK z dnia 20.10.2023 r., 
w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W opinii wskazano konieczność uwzględnienia w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zamieszczonych w punkcie 
II niniejszego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał inwestora wezwaniem z dnia 26.09.20223 r. do wyjaśnień. Po uzyskaniu odpowiedzi inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.431.2023.AW.2 z dnia 16.10.2023 r., w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał postanowienie znak: ZNS.9022.2.76.2023.EK z dnia 3.10.2023 r., w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej na trasie od Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu do Podlejek gm. Gietrzwałd realizowanej na działkach 
o numerach ewidencyjnych 64/3, 64/5, 64/6, 76, 57/30, 57/33 oraz 57/43 obręb Podlejki.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa sieci wodociągowej rozdzielczej. Projektowana sieć wodociągowa, będzie stanowiła nowe odcinki zaprojektowanych sieci wodociągowych rozdzielczych i będą dostarczały wodę do miejscowości Podlejki. Poszczególne odcinki sieci wodociągowej, będą włączone do istniejących sieci wodociągowych - rozdzielczych w w/w miejscowości. Przebieg tras projektowanej sieci wodociągowej uwarunkowany został głównie rozmieszczeniem przestrzennym przyszłych odbiorców, istniejącą infrastrukturą, ukształtowaniem terenu oraz potrzebą ochrony środowiska - w tym istniejącego drzewostanu.

Zadaniem przedmiotowej sieci wodociągowej będzie dostarczanie dodatkowej ilości wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych i gospodarczych dla odbiorców oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie p.poż. dla obszaru objętego opracowaniem 
- w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. W obliczeniach średnicy projektowanej sieci, uwzględniono możliwość przyłączania kolejnych odbiorców wraz 
z rozwojem poszczególnych miejscowości w otoczeniu Biesala i Podlejek.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Biesalu znajdującej się na działce nr 64/3 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej się na działce nr 57/43 ( w działce gminnej ) długości ok. 1300,0 mb. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PEHD100 SDR 17 (PN10) 
w sztangach o śr. 160 x 9,5 mm. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje również, montaż n/w, głównych elementów sieci wodociągowej:

- hydranty żeliwne, nadziemne z samoczynnym odwodnieniem śr. 80-100 mm,

- zasuwy sieciowe, wodociągowe z żeliwa sferoidalnego,

Rurociągi i ich elementy łączone będą metodą zgrzewania doczołowego, elektrooporowego, przy zastosowaniu złączek systemowych do rur PE oraz połączeń kołnierzowych i gwintowanych. Trasa projektowanej sieci rozdzielczej jako typowo inwestycja liniowa, będzie przebiegała przede wszystkim wzdłuż poboczy i w drogach gminnych, wzdłuż i w poprzek w jednym miejscu ( przejście pod drogą ) drogi powiatowej oraz na terenie działek będących własnością osób fizycznych, Skarbu Państwa i Gminy Gietrzwałd. Przejścia rurociągów pod drogą powiatową, a także innymi terenami utwardzonymi, zostaną wykonane metodą bezwykopową - jako przewierty sterowane 
z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych.

Rurociągi będą układane z zachowaniem zagłębienia wynoszącego 1,70 m, licząc od powierzchni terenu do osi rury. Głębokości te będą zachowane również w lokalnych obniżeniach terenu. Zastosowana technologia łączenia rurociągów, tj, zgrzewanie, łączenie przy zastosowaniu złączek zaciskowych, umożliwi szybkie przemieszczanie się ekip budowlanych w terenie - w miarę postępu robót, co będzie skutkowało krótkotrwałym - miejscowym oddziaływaniem na środowisko i możliwością szybkiego przywrócenia go do stanu pierwotnego, co jest jednym z celów na drodze do ochrony walorów przyrodniczych terenów.

W miejscach skrzyżowań (lub zbliżeń) z innym uzbrojeniem podziemnym, będą wykonane ręcznie przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzędnych 
i dokładnej lokalizacji. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bieżącą - bezpieczną eksploatację.

Roboty ziemne będą wykonywane mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiębiernych, na odkład wzdłuż wykopów z częściowym wywozem gruntu, pozostałego po wykonaniu podsypki i obsypki rurociągów. Wykopy ręczne będą wykonane w rejonach kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ogrodzeń i ewentualnie innych przeszkód terenowych.

Wykopy będą wykonywane jako wąsko przestrzenne, z pełnym umocnieniem ścian wykopu palami szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi płytami lub szalunkami systemowymi, odcinkami dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu.

Przy składowaniu ziemi z wykopów będzie zachowana segregacja gruntów, bez ich przemieszania tj. oddzielnie warstwę wierzchnią i z pozostałych głębokości wykopu.

Pozostały z wykopów nadmiar gruntu, będzie wywieziony na miejsca wskazane przez Inwestora np. do rekultywacji terenów.

Rurociągi będą układane na wyrównanym dnie wykopu z zagęszczoną podsypką piaskową, o grubości 10 cm. Po montażu rurociągi będą obsypane piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu niezbędnych prób sieci z wynikiem pozytywnym, pozostałą objętość wykopów będzie zasypana gruntem rodzimym, z odkładu - sypkim bez kamieni i części organicznych.

Wierzchnia warstwa wykopów będzie stanowiła uprzednio zgarnięta warstwa ziemi urodzajnej z jej rozplantowaniem w sposób umożliwiający przywrócenie pierwotnej wartości rolniczej gruntów. Po wykonaniu robót teren będzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Na trasie sieci będą zamontowane hydranty przeciwpożarowe - nadziemne, dwustronne DN80-100 z samoczynnym odwodnieniem. Dolna część hydrantu będzie zagłębiona w warstwie drobnego kruszywa dla sprawniejszego odwodnienia hydrantu. Lokalizację poszczególnych hydrantów dostosowano do obowiązujących wymagań w tym zakresie i istniejącej zabudowy. Do odłączenia hydrantów od sieci zastosowano zasuwy odcinające. Hydranty będą montowane na kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypką piaskową. Węzły na podejściach do hydrantów i zasuw oraz rozgałęzieniach sieci będą wykonane z kształtek żeliwnych, kołnierzowych. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci będą zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi.

Odpowietrzenie sieci będzie możliwe przez hydranty. Odwodnienia sieci przy tych średnicach nie projektuje się. Na załamaniach sieci oraz w węzłach i końcówkach będą wykonane bloki oporowe betonowe, natomiast pod hydrantami, zasuwami i skrzynkami żeliwnymi do zasuw fundamenty z bloczków betonowych prefabrykowanych. Teren wokół hydrantów będzie utwardzony płytami betonowymi prefabrykowanymi dwudzielnymi 
o wymiarach 1,0 x 1,,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a wokół skrzynek do zasuw płytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Zasuwy na sieci, zasuwy hydrantowe będą oznakowane tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/B-9700, umieszczonymi na słupkach stalowych lub betonowych. Sieć należy oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną 
z wkładką metalową. Taśmę należy ułożyć 0,40 m powyżej rurociągu.

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać aktualne, stosowne certyfikaty, atesty, a mające kontakt z wodą powinny posiadać dodatkowo atest Państwowego Zakładu Higieny.

Przed oddaniem sieci do użytku będzie wykonana analiza wody pobranej 
z końcówek poszczególnych odcinków wodociągu.

Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. W fazie realizacji będą stosowane ogólne działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko na etapie realizacji. Zaplecze budowy będzie zorganizowane z uwzględnieniem zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. nr 129, poz.844). Plac budowy i jego zaplecze zlokalizować należy z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację. Nie wolno lokalizować zaplecza budowy przy rzece, ani ciekach wodnych.  Wykonawca robót zobowiązany jest do wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na placu budowy. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane składowane będą czasowo 
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady będą odbierane przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia i utylizowane. Po wizji lokalnej 
w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii projektowania i budowy, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie przewiduje się aby w trakcie budowy powstały odpady niebezpieczne. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania.

Na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone 
w zbiornikach sanitariatów tj.  toalet przenośnych  –tzw. TOI TOI. Ścieki socjalno-bytowe będą regularnie odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane jednostki.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, takich jak farby czy masy bitumiczne, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych przy drzewach w czasie budowy należy chronić bryłę korzeniową drzew oraz krzewów, a także pnie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bryła korzeniowa drzew chroniona będzie za pomocą ażurowych płyt betonowych ułożonych na ziemi posypanej korą na całej powierzchni ziemi pod koroną drzewa. Płyty zapobiegają ubijaniu gleby przez ciężkie pojazdy. Pień drzewa powinien być obudowany przy pomocy słomianych mat i desek do wys. 2m. Pień można także owinąć siatką ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze młode pnie należy zabezpieczyć płotem. Roboty ziemne w rejonie drzew prowadzić ręcznie i poza sezonem wegetacyjnym. Odkryte korzenie drzew, podczas robót ziemnych przyciąć, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, cieniować, zabezpieczyć przed obsychaniem, zasypać żyzną ziemią. Przy znacznym uszkodzeniu wykonać redukcją korony. W rejonie korony drzewa nie wolno składować materiałów budowlanych. W strefie 10m od drzewa nie wolno składować cementu, lepiszczy, kruszyw, olejów oraz paliwa. Drzewa podczas budowy muszą być systematycznie podlewane, ze wzglądu na zaburzenie gospodarki wodnej w ich otoczeniu. Wierzchnią warstwą gleby urodzajnej zabezpieczyć do czasu zakończenia budowy.

Przeciwdziałanie grupie zagrożeń wód powierzchniowych i podziemnych na etapie budowy polegać będzie na odpowiedniej organizacji robót i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzętowej, tak, aby nie stanowiły one zagrożenia, ani wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. Podobnie jak w przypadku ochrony powierzchni ziemi ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych wiązać się będzie z koniecznością wyeliminowania zdarzeń sprzyjających przedostawaniu się substancji niebezpiecznych zawartych w wytwarzanych odpadach oraz płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych urządzeń do środowiska wodnego. Sprzęt będzie monitorowany pod kątem wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu. Realizacja powyższego polegać będzie na podejmowaniu działań tożsamych jak w przypadku eliminacji potencjalnych zagrożeń powierzchni ziemi.

W okresie trwania prac budowlano-montażowych może nastąpić wzrost poziomu hałasu spowodowanego pracą urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. 
W celu ich zminimalizowania czas trwania prac zostanie ograniczony do pory dnia, 
tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00, a wszystkie roboty budowlane i montażowe powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Hałas od maszyn, urządzeń 
i samochodów w fazie realizacji jest krótkotrwały a uciążliwość ustąpi wraz zakończeniem budowy.

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, wiązać się będzie z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz pyleniem z dróg
 i powierzchni terenu objętych pracami ziemnymi. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczeń posiadać będzie charakter czasowy i lokalny i zmieniać się będzie 
w zależności od miejsca i fazy budowy. Ze względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja ta zniknie od razu wraz z zakończeniem etapu prac budowlanych.

Brak jest ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Jednak realizacja inwestycji może spowodować niewielkie i krótkotrwałe zagrożenia i uciążliwości mające wpływ na:

- chwilowe i lokalne zmiany warunków życia i bytowania ludzi poprzez możliwość, wzrostu hałasu i wibracji w skutek pracy maszyn, urządzeń i samochodów,

- zmiany krajobrazu na skutek czasowego zajęcia terenów o innym dotychczasowym użytkowaniu pod plac budowy i towarzyszącą mu infrastrukturę, a także wzmożonego ruchu pojazdów i ciężkiego sprzętu budowlanego.

Wyżej wymienione zagrożenia nie będą to oddziaływania znaczące i będą miały charakter tymczasowy związany z realizacja robót budowlanych powszechnie znanych.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się 3-krotne wykorzystanie wody wodociągowej tj. do celów płukania sieci przed dezynfekcją, do dezynfekcji oraz do płukania sieci wodociągowej po dezynfekcji sieci. Woda zużyta do powyższych prób odprowadzana będzie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlejki 
w miejsce wskazane przez właściciela sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gietrzwałd.

Pobór wody pitnej w ilości maksymalnie 100m3 wody do wodnej próby szczelności przewidziano z istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Biesal lub Podlejki.

W fazie eksploatacji nie przewiduje się negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko. Podczas eksploatacji sieci wodociągowej ze względu na szczelność 
i trwałość stosowanych materiałów nie wystąpi negatywne oddziaływanie na powierzchnię terenu.  Podziemne przewody wodociągowe nie mają wpływu na zwiększenie hałasu, emisję spalin i pyłów do środowiska. Elementy sieci wodociągowej wykonane z tworzywa sztucznego są odporne nadziałanie środowiska zewnętrznego (grunt) i nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Zastosowane rury wykonane są z materiału elektrycznie-obojętnego, dzięki czemu nie będą przewodzić prądu i będą odporne na prądy błądzące. Inwestycja nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu czy zmiany różnorodności biologicznej. Nie przewiduje się powstawania odpadów w trakcie eksploatacji sieci wodociągowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły Region Wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych – kod: PLRW20001156319 o nazwie Pasłęka od jez. Sarąg do Morąga. JCWP posiada status naturalnej części wód i jest monitorowana. Stan chemiczny tych wód nie został dokonany z uwagi na brak danych (zw. tributylocyny), stan ekologiczny nie został dokonany z uwagi na brak badań biologicznych w JCWP, nie dokonano też oceny stanu ogólnego z uwagi na brak danych. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, dobry stan ekologiczny: zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych z zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego w obrębie JWCP (dla węgorza europejskiego), stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, ze nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: związki tributylocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych.

Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod: PLRW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym 
i chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

W wymienionych JCW znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), dla których utrzymanie 
i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze NATURA 2000 Dolina Pasłęki PLB280002. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegające do jezior.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się o obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się zbiorniki niewyróżnione oraz ciek wyróżniony Dopływ z Salaminka w odległości ok. 60mb od projektowanego wodociągu. Ponadto inwestycja jest realizowana w obszarze działki 
o numerze ewidencyjnym 64/3, na której zlokalizowane jest ujęcie wód z wyznaczoną strefą ochrony bezpośredniej. Odległość wodociągu od studni nr 1 to 25m, a od studni nr 2 to 35m. Dodatkowo w odległości 70 mb od przewidzianego do realizacji wodociągu na działce o numerze ewidencyjnym 56/3 znajduje się zbiornik bezodpływowy.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych 
i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej kart informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.

Według projektów korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce opracowanych przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża działka, na której planuje się inwestycję w części zlokalizowana jest na korytarzu ekologicznym – Dolina Pasłęki. Realizacja inwestycji nie spowoduje zaburzenia swobodnego przemieszczania się średnich i dużych ssaków lokalnie jak i ponadlokalnie, jak również nie spowoduje ograniczenia w korytarzach migracji dla tych zwierząt.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny(bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian 
w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań.

Zarówno rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody, gleby i powierzchni ziemi, emisji 
i występowania innych uciążliwości, przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji, ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych 
i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

- usytuowania przedsięwzięcia - z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniających: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód 
i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

- rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wyżej wymienionych wynikających z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, 
z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,  prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,  powiązań z innymi przedsięwzięciami, możliwości ograniczenia oddziaływania - nie kwalifikuje planowanego przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Gietrzwałd poinformował pismem z dnia 6.11.2023 r. strony postępowania 
o możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także zapewnił im możliwość udziału w prowadzonym postępowaniu poprzez składanie uwag 
i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem łącznych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jak również biorąc pod uwagę uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne 
z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska w związku z tym dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

- Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Wnioskodawca – Gmina Gietrzwałd

- Strony postepowania poprzez obwieszczenie

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Al. Tysiąclecia 11 , 82-300 Elbląg

Zwolnione z opłaty skarbowej na mocy art. 7 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia  16 listopada 2006 r.  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr 8/DŚ/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej na trasie od Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu do Podlejek gm. Gietrzwałd realizowanej na działkach 
o numerach ewidencyjnych 64/3, 64/5, 64/6, 76, 57/30, 57/33 oraz 57/43 obręb Podlejki.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa sieci wodociągowej rozdzielczej. Projektowana sieć wodociągowa, będzie stanowiła nowe odcinki zaprojektowanych sieci wodociągowych rozdzielczych i będą dostarczały wodę do miejscowości Podlejki. Poszczególne odcinki sieci wodociągowej, będą włączone do istniejących sieci wodociągowych - rozdzielczych w w/w miejscowości. Przebieg tras projektowanej sieci wodociągowej uwarunkowany został głównie rozmieszczeniem przestrzennym przyszłych odbiorców, istniejącą infrastrukturą, ukształtowaniem terenu oraz potrzebą ochrony środowiska - w tym istniejącego drzewostanu. .

W ramach inwestycji planuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Biesalu znajdującej się na działce nr 64/3 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej się na działce nr 57/43 ( w działce gminnej ) długości ok. 1300,0 mb. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PEHD100 SDR 17 (PN10) 
w sztangach o śr. 160 x 9,5 mm. Zakres przedmiotowego zadania obejmuje również, montaż n/w, głównych elementów sieci wodociągowej:

- hydranty żeliwne, nadziemne z samoczynnym odwodnieniem śr. 80-100 mm,

- zasuwy sieciowe, wodociągowe z żeliwa sferoidalnego,

Rurociągi i ich elementy łączone będą metodą zgrzewania doczołowego, elektrooporowego, przy zastosowaniu złączek systemowych do rur PE oraz połączeń kołnierzowych i gwintowanych. Trasa projektowanej sieci rozdzielczej jako typowo inwestycja liniowa, będzie przebiegała przede wszystkim wzdłuż poboczy i w drogach gminnych, wzdłuż i w poprzek w jednym miejscu ( przejście pod drogą ) drogi powiatowej oraz na terenie działek będących własnością osób fizycznych, Skarbu Państwa i Gminy Gietrzwałd. Przejścia rurociągów pod drogą powiatową, a także innymi terenami utwardzonymi, zostaną wykonane metodą bezwykopową - jako przewierty sterowane 
z zastosowaniem m.in. izolowanych antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych.

Rurociągi będą układane z zachowaniem zagłębienia wynoszącego 1,70 m, licząc od powierzchni terenu do osi rury. Głębokości te będą zachowane również w lokalnych obniżeniach terenu. Zastosowana technologia łączenia rurociągów, tj, zgrzewanie, łączenie przy zastosowaniu złączek zaciskowych, umożliwi szybkie przemieszczanie się ekip budowlanych w terenie - w miarę postępu robót, co będzie skutkowało krótkotrwałym - miejscowym oddziaływaniem na środowisko i możliwością szybkiego przywrócenia go do stanu pierwotnego, co jest jednym z celów na drodze do ochrony walorów przyrodniczych terenów.

W miejscach skrzyżowań (lub zbliżeń) z innym uzbrojeniem podziemnym, będą wykonane ręcznie przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzędnych 
i dokładnej lokalizacji. Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bieżącą - bezpieczną eksploatację.

Rurociągi będą układane na wyrównanym dnie wykopu z zagęszczoną podsypką piaskową, o grubości 10 cm. Po montażu rurociągi będą obsypane piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu niezbędnych prób sieci z wynikiem pozytywnym, pozostałą objętość wykopów będzie zasypana gruntem rodzimym, z odkładu - sypkim bez kamieni i części organicznych.

Na trasie sieci będą zamontowane hydranty przeciwpożarowe - nadziemne, dwustronne DN80-100 z samoczynnym odwodnieniem. Dolna część hydrantu będzie zagłębiona w warstwie drobnego kruszywa dla sprawniejszego odwodnienia hydrantu. Lokalizację poszczególnych hydrantów dostosowano do obowiązujących wymagań w tym zakresie i istniejącej zabudowy. Do odłączenia hydrantów od sieci zastosowano zasuwy odcinające. Hydranty będą montowane na kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypką piaskową. Węzły na podejściach do hydrantów i zasuw oraz rozgałęzieniach sieci będą wykonane z kształtek żeliwnych, kołnierzowych. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci będą zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. Na załamaniach sieci oraz w węzłach i końcówkach będą wykonane bloki oporowe betonowe, natomiast pod hydrantami, zasuwami i skrzynkami żeliwnymi do zasuw fundamenty z bloczków betonowych prefabrykowanych. Teren wokół hydrantów będzie utwardzony płytami betonowymi prefabrykowanymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a wokół skrzynek do zasuw płytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m. Zasuwy na sieci, zasuwy hydrantowe będą oznakowane tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/B-9700, umieszczonymi na słupkach stalowych lub betonowych. Sieć należy oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z wkładką metalową. Taśmę należy ułożyć 0,40 m powyżej rurociągu.

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać aktualne, stosowne certyfikaty, atesty, a mające kontakt z wodą powinny posiadać dodatkowo atest Państwowego Zakładu Higieny.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz