SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

1.	Informacja ogólna	2

Temat:	PRZYSTOSOWANIE SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE	2

Adres:	  dz. nr  254/3, Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd	2

2.	Podstawa opracowania	2

3.	Określenie przedmiotu i zakresu projektu	2

3.1	Temat opracowania	2

4.	Opis lokalu	2

4.1	Istniejące sale lekcyjne	2

4.2	Media w salach	3

4.3	Komunikacja	3

5.	Obszar oddziaływania	3

6.	Opis funkcjonowania przedszkola	3

7.	Dane liczbowe	4

8.	Opis wykończenia	4

8.1	Dane konstrukcyjno – materiałowe	4

8.2	Stolarka okienna	5

8.3	Stolarka drzwiowa	5

8.4	Izolacje	5

8.5	Roboty wykończeniowe zewnętrzne	5

8.6	Roboty wykończeniowe wewnętrzne	5

9.	Wentylacja	6

10.	Instalacje	6

11.	Odpady.	7

12.	Uwagi i wnioski.	7

13.	Zagadnienia ekologiczne	8

14.	Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	8

15.	Uwagi końcowe	8

UWAGA

Wszelkie prawa do powyższego projektu autorskiego posiada wyłącznie arch. Magdalena Zwolińska. Jakiekolwiek zmiany w projekcie autorskim wymagają pisemnego uzgodnienia i pisemnej zgody projektanta.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

# Informacja ogólna

Inwestor:		Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

Branża:		Architektura

Temat:	PRZYSTOSOWANIE SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DWÓCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE

KATEGORIA BUDYNKU IX

Adres:			dz. nr  254/3, Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd

Autor:		mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska upr. bud. 3/2006/WM

mgr inż. arch. Maciej Lemańczyk  upr. bud. 7/WMOKK/2006

# Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt Budowlany z listopada 1999r. dostarczony przez Inwestora

- Inwentaryzacja

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Normy i przepisy branżowe

# Określenie przedmiotu i zakresu projektu

## Temat opracowania

- Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przystosowania sal lekcyjnych na dwa oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie. Budynek został wybudowany w 2000r. jako gimnazjum z 10 salami lekcyjnymi.

# Opis lokalu

.

## Istniejące sale lekcyjne

Dwie sale przeznaczone na przedszkole mieszczą się na parterze w budynku szkoły. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. W szkle znajduje się 10 sal lekcyjnych, zespoły sanitarne, kuchnia z jadalnią.

## Media w salach

W budynku znajdują się instalacje:

- wodociągowa

- kanalizacyjna

- energetyczna

- ogrzewanie c.o.

- wentylacja grawitacyjna.

## Komunikacja

Na terenie przynależącym do budynku znajdują się parkingi.

# Obszar oddziaływania

Przystosowanie sal lekcyjnych nie oddziałuje poza teren należący do Inwestora.

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich pod względem:

- dostępu do drogi publicznej

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności

- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Inwestycja spełnia wymogi bezpieczeństwa pożarowego – ściana zewnętrzna między szkołą a przedszkolem wydzielona wełną mineralną NRO

Inwestycja nie ogranicza prawa własności osób trzecich.

# Opis funkcjonowania przedszkola

Celem opracowania jest przystosowanie istniejących pomieszczeń do nowej funkcji, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).

Opracowanie zawiera opis przedszkola, układ funkcjonalny pomieszczeń,

dane dotyczące wyposażenia, wytyczne budowlane i instalacyjne dla projektów branżowych.

- Przedszkole będzie przeznaczony dla max 38 dzieci w dwóch salach (po 19-oro dzieci).

- Dzieci będą przebywać w punkcie powyżej 5 godz. dziennie.

- Posiłki dla dzieci będą dostarczane z istniejącej kuchni szkolnej.

- W przedszkolu przewiduje się również leżakowanie dzieci.

Sposób funkcjonowania przedszkola.

W ramach przedszkola zajęcia poszczególnych grup dzieci będą prowadzone w jednej sali. Leżaki będą składowane z boku sali.

Sala zajęć będzie wyposażona w stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z PN-EN 1729-1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne), oraz regały i szafki na zabawki i materiały edukacyjne.

Dzieci będą miały zapewniony dostęp do zespołu sanitarnego wyposażonego w miski ustępowe (w kabinach oddzielonych przegrodami do wys. ok. 1,5m), umywalki oraz brodzik do utrzymania higieny osobistej dzieci.

Odzież wierzchnia dzieci będzie przechowywana w szatni wyposażonej w szafki o module 30x120x35cm (Szer./Wys./Gł.) oraz ławeczki.

Dla personelu w pokoju nauczyciela na poddaszu umieszczono szafę na odzież wierzchnią. WC personelu dostępne z korytarza ogólnego w budynku szkoły. Z korytarza wewnętrznego przedszkola, dostępne będzie pom. porządkowe, wyposażone w zlew na wys. 60cm od podłogi. W pom. porządkowym będzie przechowywany sprzęt porządkowy oraz środki czystości. Wózek służący do rozwożenia jedzenia myty w pom. porządkowym. Pom. wyposażone w zawór czerpalny i wpust podłogowy. Pomieszczenie zamykane na klucz, niedostępne dla osób postronnych.

W projektowanym przedszkolu przewiduje się żywienie dzieci. Posiłki będą przywożone z kuchni szkolnej korytarzem. Zakład dostarczający posiłki musi spełniać wymagania sanitarno – higieniczne i uwzględniać specyfikę żywienia przeznaczonego dla małych dzieci pod względem wartości odżywczej, odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, z ograniczeniem substancji dodatkowych i barwników, o zmniejszonej zawartości soli. Zakład dostarczający posiłki powinien specjalizować się w żywieniu dzieci. Firma cateringowa zgodnie z ustawą Dz.U. z 2007 nr 80 poz. 545 będzie pobierała i przechowywała próbki żywności.

Posiłki będą przewożone na wózku do sali dla dzieci, gdzie będą porcjowane i podawane dzieciom. Sala będzie wyposażona w stolik do rozlewania picia. Transport posiłków przez hol na wózkach kelnerskich.

Brudne naczynia będą myte w pomieszczeniu zmywalni.

Dzieci będą spożywać posiłki w salach zajęć.

Plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw istniejący na działce należącej  do Gminy Gietrzwałd – przy szkloe podstawowej.

# Dane liczbowe

- Powierzchnia użytkowa budynku	– 1788,18 m2

- Powierzchnia użytkowa przedszkola	– 1781,2m2

2. 	Ilość miejsc parkingowych istniejących

3. 	Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian

# Opis wykończenia

## Dane konstrukcyjno – materiałowe

- konstrukcja – murowana

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne – murowane  z bloczków ceramicznych gr. 38, zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 24cm.

- ściany wewnętrzne działowe – płyty 2x g-k –w wypełnienie wełna mineralna

- kominy wentylacyjne – istniejące, jako wentylacja hybrydowa z nawiewnikami higrosterowanymi i wentylatorami w kominach.

- nadproża – wg projekt konstrukcji

## Stolarka okienna

Stolarka istniejąca.

## Stolarka drzwiowa

- Drzwi zewnętrzne wejściowe - istniejące

- Drzwi wewnętrzne

  - W łazienkach drzwi z nacięciem wentylacyjnym – 2 cm nad podłogą

  - w pozostałych pomieszczeniach drzwi mdf

  - we wszystkich drzwiach okna typu - „bulaj”, umożliwiające wgląd do pomiszczenia

## Izolacje

- Izolacje przeciwwilgociowe

W łazienkach i w.c. na podłogach płynna izolacja stosowana zgodnie z systemem .

## Roboty wykończeniowe zewnętrzne

- wycieraczki

Przed każdym wejściem wycieraczka z wkładem winylowym żeberkowanym w kolorze szarym, aluminiowa. Wycieraczki o wys. 17 mm wykonać w zagłębieniu posadzki, tak aby górna krawędź wycieraczki była zrównana z krawędzią posadzki. Wycieraczki powinny mieć możliwość wyjmowania ze względu na czyszczenie.

## Roboty wykończeniowe wewnętrzne

- tynki – ściany

W pomieszczeniach - tynk cementowo – wapienny II kategorii + szpachla gipsowa.

- podłogi

W salach zajęć dla dzieci podłogi powinny być ciepłe i łatwe do utrzymania w czystości, wykładziny zabezpieczone ppoż.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (zespole sanitarnym dla dzieci, WC) i

szatni - hol, pom. porządkowym, powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nieśliskimi, odpornymi na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych.

Na połączeniach podłóg różnych pomieszczeń nie powinny występować progi. Zaprojektowano przeprowadzenie instalacji w holu głównym szkoły w posadzce. Należy zachować istniejące płytki, a pas przeznaczony do skucia ok. 11m2 należy uzupełnić identyczną płytką. W części przedszkola w salach dzieci wszystkie okładziny podłóg do wymiany – wykładzina typu linoleum. Projektuje się przeprowadzenie instalacji i  kucie podłóg w cz. holu szatni, sanitariatach – płytki gres należy uzupełnić.

- sufity

  - tynk cementowo – wapienny II kategorii + szpachla gipsowa, pomalowany farbą akrylową na biało. Sufit istniejący w dobrym stanie, należy naprawić bruzdy po zmianie punktów  świetlnych.

  - W sanitariatach projektuje się sufit podwieszany z płyt g-k na wys. 2,60m.

- Ściany

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany powinny być do wysokości 2,0m pokryte materiałami zmywalnymi, odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Przy zlewozmywaku w sali zajęć dla dzieci ściany powinny być łatwo zmywalne do wys. 1,6m od podłogi.

W zespole sanitarnym dzieci kabiny ustępowe należy wydzielić ściankami lekkimi do wysokości ok. 1,5m.

- Okna, drzwi

Nasłonecznienie sal od wschodu i zachodu. Co najmniej 50% powierzchni okien w salach zajęć dla dzieci powinno mieć możliwość otwierania w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie okna spełniają ten wymóg.

Na przeszkleniach należy stosować przesłony przeciwsłoneczne.

# Wentylacja

Istniejąca wentylacja grawitacyjna- hybrydowa z nawiewnikami higroskopijnymi i wentylatorami niskoszumowymi w kominach.

# Instalacje

W budynkach przewiduje się następujące instalacje:

- Elektryczną.

- Wentylację hybrydową

- Wodno – kanalizacyjną.

- Centralnego ogrzewania

- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

- Domofonową

Wszystkie instalacje wykonać przed położeniem tynków.

- Instalacja wod-kan

Do wszystkich punktów czerpalnych doprowadzono zimną i ciepłą wodę.

Zlew w pom. porządkowym należy zamontować na wys. 50cm od podłogi.

W zespole sanitarnym dzieci należy zamontować:

- miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach 50x35cm,

- umywalki o zmniejszonych wymiarach 40x35cm (na wys. 60–70cm),

Temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych dla dzieci

powinna wynosić 35 – 40°C. W korytarzu znajdują się dwa hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym.

- Ogrzewanie

W salach zajęć dla dzieci należy zapewnić temperaturę min. 20°C. W zespole sanitarnym dzieci zapewnić 24 °C.

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci powinny być

osłonięte.

- Instalacja elektryczna

Natężenie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach przyjąć zgodnie z

obowiązującą normą. W salach, w których będą przebywać dzieci, światło powinno być zbliżone do naturalnego.

W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci gniazda wtykowe powinny być

zainstalowane na wysokości niedostępnej dla dzieci z poziomu podłogi, tj. min.1,5m lub w inny sposób zabezpieczone przed dziećmi.

Należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne.

- Wysokość pomieszczeń.

Wysokość pomieszczeń w całym lokalu w świetle wykończonych okładzin ścian i posadzek wynosi 3,30 m.  W pomieszczeniu wc – sufit podwieszany na wys. 2,60m

UWAGA!

Na etapie wykonywania ścian należy uszczelnić wszystkie otwory przez które przechodzą rury instalacyjne, pianką poliuretanową.

# Odpady.

Na sali dzieci będzie kosz z workami foliowymi, a także w łazienkach dzieci. Po zapełnieniu koszy odpady wynoszone będą do kontenera na odpady zlokalizowanego na zewnątrz budynku.

Odpady pokonsumpcyjne zbierane do foliowych worków i wynoszone na zewnątrz do osobnego pojemnika na śmieci. Wywóz odpadów odbywać się będzie na podstawie stosownej umowy.

# Uwagi i wnioski.

- Pracownicy muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia.

- Woda w lokalu musi spełniać wymagania, jakie stawia się wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki wody przebadać w laboratorium, wynik z badania wody zachować.

- W lokalu powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

- Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać atesty, aprobaty, bądź inne dopuszczenia do powszechnego stosowania.

- Wszystkie instalacje należy prowadzić w ścianach lub bruzdach (jako wtynkowe) lub obudować.

- Przy umywalkach należy umieścić pojemniki z mydłem w płynie oraz zasobniki 
z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki.

- Przyjęta technologia pozwoli na stosowanie w zakładzie dobrej praktyki higienicznej.

- Wyposażenie przedszkola musi posiadać atesty i certyfikaty.

- Zabawki, w które wyposażony będzie punkt przedszkolny, w tym sprzęt terenowy, muszą posiadać oznakowanie CE. Zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny.

# Zagadnienia ekologiczne

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

Budynek przy zastosowaniu kotła grzewczego – pompa ciepła, posiadającego emisję zanieczyszczeń nie większą niż przewidują normy spełnia warunki ochrony atmosfery.

- Odpady stałe.

Przewidziano miejsce na pojemnik na odpady stałe – wg rysunku zagospodarowania terenu.

- Emisja hałasów oraz wibracji

Projektowany budynek nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

- Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody  powierzchniowe i podziemne.

Projektowany budynek nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość.  Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

# Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

Pomieszczenia na parterze dostępne dla osób niepełnosprawnych, wejście z poziomu terenu.

# Uwagi końcowe

1.	Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi Polskimi Normami, zachowując przepisy przeciwpożarowe.

2.	Stosować materiały posiadające Świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkaniowym.

3.	W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prowadzenia robót należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

4.	Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i odbioru robót budowlanych”.

5.	Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

6.	Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.

Opracowała:

mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska